## Slide 1
MODULUL 2
Arhitectura automobilului
modern
Localizarea unui defect în sistem, folosind schema și relația dintre comandă și rezultat.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
02
Lecție
Rezultat observabil
1. Sistemul și bucla de control
Explici legătura dintre intrare, comandă și feedback.
2. ECU și dependențe între sisteme
Identifici informația folosită de mai multe module.
3. Alimentări și mase
Alegi puncte pentru măsurarea căderii de tensiune.
4. Referința de 5 V
Separi o ramură în scurt de un senzor defect.
5. Scheme, rețele și gateway
Urmărești circuitul de la componentă la informația din tester.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
04
Echipament
Scheme pentru vehicul, tester, multimetru, banc de 12 V cu protecție, cabluri de măsură.
Reguli pentru acest modul
Contactul și deconectările urmează procedura OEM. Referința de 5 V nu se testează cu lampă de probă. Circuitele HV și SRS rămân în afara bancului.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: Sistemul și bucla de control
20 min concepte. Relațiile se verifică în schema vehiculului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
05
Intrare
Mărime măsurată de senzor
ECU
Strategie și comandă
Actuator
Acțiune fizică în sistem
Feedback
Rezultat măsurat pentru reglare
Obiectiv: Explici legătura dintre intrare, comandă și feedback.
De reținut
Feedbackul permite compararea rezultatului real cu cererea.
Notes: Concepte: Senzorul descrie o mărime fizică. ECU calculează comanda din mai multe informații. Actuatorul produce o acțiune fizică. Feedbackul arată dacă acțiunea a avut efect.
Întrebare: Ce aduce feedbackul în diagnostic?
Răspuns: Permite compararea rezultatului real cu cererea și alegerea testului următor.
Intrare: APP. Ieșire: motorul clapetei. Feedback: senzorul de poziție. Blocarea mecanică și lipsa alimentării sunt ipoteze. Poziția fixă singură nu dovedește ECU defect.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
Clapetă cu răspuns lent
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
06
Datele cazului
Pedala crește progresiv.
Comanda clapetei crește.
Poziția măsurată rămâne aproape fixă.
Motorul are răspuns limitat.
Ordinea verificărilor
Identifică intrarea și ieșirea din schemă.
Compară cererea cu poziția reală.
Verifică alimentarea și mecanismul.
Confirmă deplasarea prin testul permis.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Intrare: APP. Ieșire: motorul clapetei. Feedback: senzorul de poziție. Blocarea mecanică și lipsa alimentării sunt ipoteze. Poziția fixă singură nu dovedește ECU defect.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
07
Sarcina echipei
Pe schema clapetei, marchează intrarea, ECU, ieșirea și feedbackul. Propune două cauze pentru poziția fixă.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Intrare: APP. Ieșire: motorul clapetei.
2. Feedback: senzorul de poziție.
3. Blocarea mecanică și lipsa alimentării sunt ipoteze.
4. Poziția fixă singură nu dovedește ECU defect.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: ECU și dependențe între sisteme
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
08
Concepte de bază
Un modul poate transmite date altor module.
ECM gestionează motorul. BCM gestionează funcții de caroserie.
ABS/ESP furnizează informații de mișcare.
Un defect comun poate produce multe mesaje.
Obiectiv și întrebare
Identifici informația folosită de mai multe module.
Întrebare de pornire: Trei module reclamă lipsa ABS. Ce verifici întâi?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Identifici informația folosită de mai multe module.
Explicație și răspuns orientativ: Alimentarea, masa și comunicația ABS, apoi ramura comună, conform schemei.
Discută: ABS poate fi sursa informației în cazul dat. Celelalte module pot raporta doar consecința. Verifici întâi sursa comună și accesul la ea. Topologia reală se confirmă în documentație.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
Viteză vehicul indisponibilă
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
09
Datele cazului
ABS nu comunică.
ECM și direcția raportează lipsa mesajului ABS.
Mai mulți martori apar simultan.
Bateria și alimentările trebuie verificate.
Ordinea verificărilor
Salvează scanarea tuturor modulelor.
Compară timpul și starea codurilor.
Caută alimentarea și ramura comune.
Separă emitentul lipsă de modulele afectate.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: ABS poate fi sursa informației în cazul dat. Celelalte module pot raporta doar consecința. Verifici întâi sursa comună și accesul la ea. Topologia reală se confirmă în documentație.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
10
Sarcina echipei
Construiește o hartă pentru ABS, ECM, direcție și bord. Arată cine produce și cine folosește viteza.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. ABS poate fi sursa informației în cazul dat.
2. Celelalte module pot raporta doar consecința.
3. Verifici întâi sursa comună și accesul la ea.
4. Topologia reală se confirmă în documentație.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: Alimentări și mase
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
11
Concepte de bază
Tensiunea fără sarcină poate părea normală.
Rezistența unei conexiuni produce pierdere sub sarcină.
Masa de putere și masa de senzor pot avea trasee distincte.
Siguranța bună vizual nu confirmă alimentarea.
Obiectiv și întrebare
Alegi puncte pentru măsurarea căderii de tensiune.
Întrebare de pornire: De ce 12 V măsurați fără sarcină nu sunt suficienți?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Alegi puncte pentru măsurarea căderii de tensiune.
Explicație și răspuns orientativ: O conexiune rezistivă poate susține tensiunea în gol și o poate pierde când circulă curent.
Discută: Diferența sub sarcină indică o pierdere pe traseu. Măsurarea între borna plus și plusul modulului separă alimentarea. Măsurarea între masa modulului și minus separă returul. După remediere repeți exact sarcina inițială.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
Modulul se resetează la acționare
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
12
Datele cazului
Baterie: 12,4 V, în exemplul de banc.
Alimentare modul în repaus: 12,3 V.
La comandă: 9,1 V la modul.
Tensiunea bateriei rămâne 12,2 V.
Ordinea verificărilor
Măsoară simultan sursa și consumatorul.
Măsoară căderea pe traseul pozitiv.
Măsoară separat traseul de masă.
Împarte traseul până localizezi pierderea.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Diferența sub sarcină indică o pierdere pe traseu. Măsurarea între borna plus și plusul modulului separă alimentarea. Măsurarea între masa modulului și minus separă returul. După remediere repeți exact sarcina inițială.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
13
Sarcina echipei
Pe un banc protejat, localizează conexiunea rezistivă. Notează punctele de măsură și starea sarcinii.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Diferența sub sarcină indică o pierdere pe traseu.
2. Măsurarea între borna plus și plusul modulului separă alimentarea.
3. Măsurarea între masa modulului și minus separă returul.
4. După remediere repeți exact sarcina inițială.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: Referința de 5 V
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
14
Concepte de bază
Mai mulți senzori pot împărți aceeași referință.
Un scurt poate afecta toate semnalele ramurii.
Schema arată grupul alimentat împreună.
Deconectările pot genera coduri suplimentare.
Obiectiv și întrebare
Separi o ramură în scurt de un senzor defect.
Întrebare de pornire: Referința revine după deconectare. Senzorul este sigur defect?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Separi o ramură în scurt de un senzor defect.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Ramura și conectorul trebuie verificate înainte de condamnarea senzorului.
Discută: Revenirea indică ramura izolată. Senzorul și cablajul acelei ramuri rămân de separat. Nu alimentezi extern intrarea ECU cu 12 V. Reverifici toți senzorii afectați după reparație.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
Trei senzori afișează valori joase
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
15
Datele cazului
Referință măsurată: 0,4 V, caz didactic.
MAP și senzorul rail raportează semnal redus.
Ramura comună include încă un senzor.
Defectul apare după o intervenție.
Ordinea verificărilor
Confirmă masa și pinul de referință.
Identifică toate ramificațiile în schemă.
Izolează conform procedurii, cu contactul oprit.
Reverifică referința după fiecare etapă.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Revenirea indică ramura izolată. Senzorul și cablajul acelei ramuri rămân de separat. Nu alimentezi extern intrarea ECU cu 12 V. Reverifici toți senzorii afectați după reparație.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
16
Sarcina echipei
Folosește schema de banc și găsește ramura care trage referința în jos. Explică ce dovedește revenirea tensiunii.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Revenirea indică ramura izolată.
2. Senzorul și cablajul acelei ramuri rămân de separat.
3. Nu alimentezi extern intrarea ECU cu 12 V.
4. Reverifici toți senzorii afectați după reparație.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: Scheme, rețele și gateway
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
17
Concepte de bază
Pinul se identifică prin număr și vedere a conectorului.
O îmbinare poate alimenta mai multe ramuri.
Gatewayul intermediază accesul între rețele.
Identificarea vehiculului stabilește schema corectă.
Obiectiv și întrebare
Urmărești circuitul de la componentă la informația din tester.
Întrebare de pornire: De ce verifici echiparea înainte de no-communication?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Urmărești circuitul de la componentă la informația din tester.
Explicație și răspuns orientativ: Un tester poate lista module opționale care nu sunt montate pe acel vehicul.
Discută: Verifici echiparea și varianta schemei. Apoi condițiile de funcționare ale modulului. Abia apoi investighezi comunicația ramurii. Lipsa din scanare nu dovedește defect intern.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
Un modul nu apare în scanare
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
18
Datele cazului
VIN corect, echiparea trebuie confirmată.
Schema arată modulul în spatele gatewayului.
Alte module din aceeași rețea răspund.
Există alimentare comandată prin releu.
Ordinea verificărilor
Verifică dacă modulul există pe vehicul.
Identifică alimentarea, masa și trezirea.
Compară ramura cu modulele accesibile.
Documentează punctele de test.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Verifici echiparea și varianta schemei. Apoi condițiile de funcționare ale modulului. Abia apoi investighezi comunicația ramurii. Lipsa din scanare nu dovedește defect intern.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
19
Sarcina echipei
Pe o schemă reală, urmărește un modul până la siguranță, masă și gateway. Prezintă ordinea verificărilor.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Verifici echiparea și varianta schemei.
2. Apoi condițiile de funcționare ale modulului.
3. Abia apoi investighezi comunicația ramurii.
4. Lipsa din scanare nu dovedește defect intern.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
20
Situația de lucru
Ventilatorul nu pornește. Cererea există în tester, dar rezultatul lipsește. Echipa predă schema traseului, două ipoteze, testele și verificarea finală.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
22
Întrebările 1–3
1. Ce aduce feedbackul în diagnostic?
2. Trei module reclamă lipsa ABS. Ce verifici întâi?
3. De ce 12 V măsurați fără sarcină nu sunt suficienți?
Întrebările 4–5
4. Referința revine după deconectare. Senzorul este sigur defect?
5. De ce verifici echiparea înainte de no-communication?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. Permite compararea rezultatului real cu cererea și alegerea testului următor. (2 p)
2. Alimentarea, masa și comunicația ABS, apoi ramura comună, conform schemei. (2 p)
3. O conexiune rezistivă poate susține tensiunea în gol și o poate pierde când circulă curent. (2 p)
4. Nu. Ramura și conectorul trebuie verificate înainte de condamnarea senzorului. (2 p)
5. Un tester poate lista module opționale care nu sunt montate pe acel vehicul. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
23
Date disponibile
Baterie: 12,4 V, în exemplul de banc.
Alimentare modul în repaus: 12,3 V.
La comandă: 9,1 V la modul.
Tensiunea bateriei rămâne 12,2 V.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Diferența sub sarcină indică o pierdere pe traseu. Măsurarea între borna plus și plusul modulului separă alimentarea. Măsurarea între masa modulului și minus separă returul. După remediere repeți exact sarcina inițială.
Teste relevante: Măsoară simultan sursa și consumatorul. Măsoară căderea pe traseul pozitiv. Măsoară separat traseul de masă. Împarte traseul până localizezi pierderea.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. Sistemul și bucla de control
Permite compararea rezultatului real cu cererea și alegerea testului următor.
2. ECU și dependențe între sisteme
Alimentarea, masa și comunicația ABS, apoi ramura comună, conform schemei.
3. Alimentări și mase
O conexiune rezistivă poate susține tensiunea în gol și o poate pierde când circulă curent.
4. Referința de 5 V
Nu. Ramura și conectorul trebuie verificate înainte de condamnarea senzorului.
5. Scheme, rețele și gateway
Un tester poate lista module opționale care nu sunt montate pe acel vehicul.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. Permite compararea rezultatului real cu cererea și alegerea testului următor.
2. Alimentarea, masa și comunicația ABS, apoi ramura comună, conform schemei.
3. O conexiune rezistivă poate susține tensiunea în gol și o poate pierde când circulă curent.
4. Nu. Ramura și conectorul trebuie verificate înainte de condamnarea senzorului.
5. Un tester poate lista module opționale care nu sunt montate pe acel vehicul.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 2
25
Referințe pentru modul
HELLA: senzori și actuatori
HELLA: senzori de viteză roată
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
Pico: teste de comunicație
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.