## Slide 1
MODULUL 3
OBD și testerul
de diagnostic
Scanare completă, păstrarea dovezilor și alegerea funcției corecte a testerului.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
02
Lecție
Rezultat observabil
1. Identificarea și acoperirea testerului
Diferențiezi OBD generic de diagnoza specifică mărcii.
2. DTC și starea defectului
Interpretezi codul împreună cu statusul și contextul.
3. Freeze Frame și dovezi
Salvezi contextul necesar reproducerii defectului.
4. Readiness și coduri permanente
Explici ce poate confirma monitorizarea OBD.
5. Teste active și funcții de service
Alegi între comandă, adaptare și programare.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
04
Echipament
Tester multimarcă, două vehicule sau rapoarte de scanare, sursă de susținere potrivită, documentație OEM.
Reguli pentru acest modul
Testele active pot porni ventilatoare sau deplasa actuatori. Zona de lucru trebuie eliberată. Codarea și programarea se discută pe simulator.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: Identificarea și acoperirea testerului
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
05
Concepte de bază
OBD generic urmărește în principal funcțiile de emisii.
Diagnoza extinsă poate accesa alte sisteme.
AutoVIN necesită verificare cu vehiculul.
Licența, adaptorul și gatewayul pot limita accesul.
Obiectiv și întrebare
Diferențiezi OBD generic de diagnoza specifică mărcii.
Întrebare de pornire: De ce OBD generic nu înlocuiește global scan?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Diferențiezi OBD generic de diagnoza specifică mărcii.
Explicație și răspuns orientativ: Acoperirea sa este orientată spre emisii și nu include obligatoriu toate modulele vehiculului.
Discută: Diferența poate proveni din modul de acces. OBD generic nu reprezintă inventarul complet. Modulele așteptate se confirmă în echipare. Raportul precizează testerul și versiunea.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
Motor accesibil, BCM absent
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
06
Datele cazului
Testerul intră în meniul OBD generic.
ECM răspunde la citirea codurilor.
BCM nu este listat în acel meniu.
Nu există încă o dovadă de defect BCM.
Ordinea verificărilor
Confirmă VIN, motor și echipare.
Alege diagnoza specifică vehiculului.
Verifică acoperirea și accesul autorizat.
Execută scanarea completă.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Diferența poate proveni din modul de acces. OBD generic nu reprezintă inventarul complet. Modulele așteptate se confirmă în echipare. Raportul precizează testerul și versiunea.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
07
Sarcina echipei
Compară pe același vehicul raportul OBD generic cu raportul extins. Notează ce sisteme și date lipsesc.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Diferența poate proveni din modul de acces.
2. OBD generic nu reprezintă inventarul complet.
3. Modulele așteptate se confirmă în echipare.
4. Raportul precizează testerul și versiunea.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: DTC și starea defectului
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
08
Concepte de bază
P, B, C și U indică familii de sisteme.
Pending semnalează o detecție încă neconfirmată.
Current și history depind de convenția producătorului.
Descrierea exactă și subcodul contează.
Obiectiv și întrebare
Interpretezi codul împreună cu statusul și contextul.
Întrebare de pornire: Un DTC current confirmă piesa defectă?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Interpretezi codul împreună cu statusul și contextul.
Explicație și răspuns orientativ: Confirmă condiția detectată în condițiile monitorului, nu automat componenta vinovată.
Discută: Prioritatea ține de simptom și dependențe. Un cod istoric poate fi relevant pentru intermitențe. Codurile de tensiune cer verificarea contextului. Se păstrează raportul înainte de ștergere.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
Același cod în două rapoarte
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
09
Datele cazului
Raport A: P0101 pending.
Raport B: P0101 confirmed, cu date asociate.
Clientul descrie pierdere de putere.
Codurile nu identifică singure cauza.
Ordinea verificărilor
Citește definiția specifică vehiculului.
Notează statusul și frecvența disponibile.
Corelează cu reclamația și momentul apariției.
Alege un test al sistemului de admisie.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Prioritatea ține de simptom și dependențe. Un cod istoric poate fi relevant pentru intermitențe. Codurile de tensiune cer verificarea contextului. Se păstrează raportul înainte de ștergere.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
10
Sarcina echipei
Grupează un set de coduri după sistem, status și relevanță. Justifică primul cod investigat.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Prioritatea ține de simptom și dependențe.
2. Un cod istoric poate fi relevant pentru intermitențe.
3. Codurile de tensiune cer verificarea contextului.
4. Se păstrează raportul înainte de ștergere.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: Freeze Frame și dovezi
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
11
Concepte de bază
Freeze Frame păstrează un set de condiții.
Conținutul și disponibilitatea diferă între sisteme.
Raportul poate include kilometraj și contor de apariții.
Ștergerea poate elimina date utile.
Obiectiv și întrebare
Salvezi contextul necesar reproducerii defectului.
Întrebare de pornire: Ce pierzi dacă ștergi înainte de salvare?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Salvezi contextul necesar reproducerii defectului.
Explicație și răspuns orientativ: Poți pierde condițiile, frecvența și legăturile temporale care ghidează diagnosticul.
Discută: Condițiile diferite pot cere teste diferite. Un test doar la ralanti nu validează cazul sub sarcină. Șoferul nu operează testerul în mers. Se folosește înregistrare automată sau un al doilea tehnician.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
P0299 memorat sub sarcină
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
12
Datele cazului
Exemplu: 2.800 rpm și sarcină 82%.
Temperatură lichid: 88 °C.
La ralanti simptomul lipsește.
Presiunea cerută diferă de cea reală.
Ordinea verificărilor
Salvează raportul și datele asociate.
Notează unitățile și sursa fiecărui PID.
Planifică reproducerea în condiții sigure.
Înregistrează puțini parametri relevanți.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Condițiile diferite pot cere teste diferite. Un test doar la ralanti nu validează cazul sub sarcină. Șoferul nu operează testerul în mers. Se folosește înregistrare automată sau un al doilea tehnician.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
13
Sarcina echipei
Primești două cadre ale aceluiași cod, unul la rece și unul sub sarcină. Propune câte un plan de test.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Condițiile diferite pot cere teste diferite.
2. Un test doar la ralanti nu validează cazul sub sarcină.
3. Șoferul nu operează testerul în mers.
4. Se folosește înregistrare automată sau un al doilea tehnician.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: Readiness și coduri permanente
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
14
Concepte de bază
Ready arată că monitorul și-a executat verificarea.
Not ready nu este singur o piesă defectă.
Ștergerea poate reseta monitoarele.
Un PDTC se elimină prin verificarea sistemului OBD.
Obiectiv și întrebare
Explici ce poate confirma monitorizarea OBD.
Întrebare de pornire: Ready înseamnă că vehiculul nu are nicio defecțiune?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Explici ce poate confirma monitorizarea OBD.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Arată executarea monitorului respectiv, nu starea tuturor sistemelor.
Discută: Testerul nu șterge direct un PDTC. Sistemul trebuie să confirme remedierea. Condițiile depind de vehicul. Regulile inspecției locale se verifică separat.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
Reparație făcută, PDTC prezent
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
15
Datele cazului
Simptomul a dispărut.
Nu apare un cod activ nou.
Un monitor este încă incomplet.
Codul permanent rămâne afișat.
Ordinea verificărilor
Verifică procedura și condițiile monitorului.
Confirmă că reparația a eliminat cauza.
Execută ciclul permis, fără manevre riscante.
Recontrolează statusul și documentează-l.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Testerul nu șterge direct un PDTC. Sistemul trebuie să confirme remedierea. Condițiile depind de vehicul. Regulile inspecției locale se verifică separat.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
16
Sarcina echipei
Explică unui client de ce un cod permanent poate rămâne după reparație și ce verificare urmează.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Testerul nu șterge direct un PDTC.
2. Sistemul trebuie să confirme remedierea.
3. Condițiile depind de vehicul.
4. Regulile inspecției locale se verifică separat.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: Teste active și funcții de service
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
17
Concepte de bază
Testul activ comandă temporar un actuator.
Adaptarea învață sau resetează valori definite.
Codarea configurează echiparea.
Programarea schimbă software și cere o procedură dedicată.
Obiectiv și întrebare
Alegi între comandă, adaptare și programare.
Întrebare de pornire: O comandă acceptată dovedește că actuatorul funcționează?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Alegi între comandă, adaptare și programare.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Trebuie confirmat răspunsul fizic și, când este necesar, electric.
Discută: Ventilator: test activ. Clapetă: adaptare, dacă OEM o cere. Actualizare: programare compatibilă și alimentare stabilă. Nicio funcție nu înlocuiește diagnosticul inițial.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
Ventilator comandat din tester
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
18
Datele cazului
Comandă solicitată: activ.
Ventilatorul nu se rotește.
Testerul afișează funcția acceptată.
Zona și alimentarea trebuie verificate.
Ordinea verificărilor
Verifică precondițiile funcției.
Observă fizic și măsoară răspunsul.
Compară comanda cu alimentarea sarcinii.
Încheie testul și verifică revenirea.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Ventilator: test activ. Clapetă: adaptare, dacă OEM o cere. Actualizare: programare compatibilă și alimentare stabilă. Nicio funcție nu înlocuiește diagnosticul inițial.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
19
Sarcina echipei
Pe simulator, alege funcția corectă pentru test ventilator, învățare clapetă și actualizare ECU. Justifică alegerea.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Ventilator: test activ.
2. Clapetă: adaptare, dacă OEM o cere.
3. Actualizare: programare compatibilă și alimentare stabilă.
4. Nicio funcție nu înlocuiește diagnosticul inițial.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
20
Situația de lucru
Pe două vehicule sau rapoarte, compară identificarea, global scan, DTC și Freeze Frame. Predă raportul inițial și un plan de verificare fără ștergere prematură.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
22
Întrebările 1–3
1. De ce OBD generic nu înlocuiește global scan?
2. Un DTC current confirmă piesa defectă?
3. Ce pierzi dacă ștergi înainte de salvare?
Întrebările 4–5
4. Ready înseamnă că vehiculul nu are nicio defecțiune?
5. O comandă acceptată dovedește că actuatorul funcționează?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. Acoperirea sa este orientată spre emisii și nu include obligatoriu toate modulele vehiculului. (2 p)
2. Confirmă condiția detectată în condițiile monitorului, nu automat componenta vinovată. (2 p)
3. Poți pierde condițiile, frecvența și legăturile temporale care ghidează diagnosticul. (2 p)
4. Nu. Arată executarea monitorului respectiv, nu starea tuturor sistemelor. (2 p)
5. Nu. Trebuie confirmat răspunsul fizic și, când este necesar, electric. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
23
Date disponibile
Exemplu: 2.800 rpm și sarcină 82%.
Temperatură lichid: 88 °C.
La ralanti simptomul lipsește.
Presiunea cerută diferă de cea reală.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Condițiile diferite pot cere teste diferite. Un test doar la ralanti nu validează cazul sub sarcină. Șoferul nu operează testerul în mers. Se folosește înregistrare automată sau un al doilea tehnician.
Teste relevante: Salvează raportul și datele asociate. Notează unitățile și sursa fiecărui PID. Planifică reproducerea în condiții sigure. Înregistrează puțini parametri relevanți.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. Identificarea și acoperirea testerului
Acoperirea sa este orientată spre emisii și nu include obligatoriu toate modulele vehiculului.
2. DTC și starea defectului
Confirmă condiția detectată în condițiile monitorului, nu automat componenta vinovată.
3. Freeze Frame și dovezi
Poți pierde condițiile, frecvența și legăturile temporale care ghidează diagnosticul.
4. Readiness și coduri permanente
Nu. Arată executarea monitorului respectiv, nu starea tuturor sistemelor.
5. Teste active și funcții de service
Nu. Trebuie confirmat răspunsul fizic și, când este necesar, electric.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. Acoperirea sa este orientată spre emisii și nu include obligatoriu toate modulele vehiculului.
2. Confirmă condiția detectată în condițiile monitorului, nu automat componenta vinovată.
3. Poți pierde condițiile, frecvența și legăturile temporale care ghidează diagnosticul.
4. Nu. Arată executarea monitorului respectiv, nu starea tuturor sistemelor.
5. Nu. Trebuie confirmat răspunsul fizic și, când este necesar, electric.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 3
25
Referințe pentru modul
BAR: OBD și coduri permanente
HELLA: sisteme electrice auto
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
BAR: OBD și coduri permanente
https://www.bar.ca.gov/obd-test-reference
HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.