## Slide 1
MODULUL 4
Interpretarea
datelor live
Selectarea parametrilor relevanți și verificarea plauzibilității prin corelații.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
02
Lecție
Rezultat observabil
1. PID și condiții de măsurare
Separi valoarea măsurată de valoarea calculată.
2. Plauzibilitatea la rece
Folosești stări cunoscute pentru verificări rapide.
3. Cerut și real
Interpretezi răspunsul unui sistem în timp.
4. Corelații între parametri
Construiești un grup mic de PID-uri utile.
5. Înregistrare și grafic
Alegi o captură care surprinde evenimentul.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
04
Echipament
Tester cu înregistrare, loguri didactice, termometru, documentație PID și instrumente de referință.
Reguli pentru acest modul
Datele în mers se înregistrează automat sau printr-un al doilea tehnician. Unitățile, tipul presiunii și condițiile de test trebuie documentate.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: PID și condiții de măsurare
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
05
Concepte de bază
Un PID poate fi măsurat, calculat sau comandat.
Numele asemănătoare nu garantează aceeași mărime.
Unitățile și scalarea schimbă interpretarea.
O valoare substituită poate părea credibilă.
Obiectiv și întrebare
Separi valoarea măsurată de valoarea calculată.
Întrebare de pornire: De ce 180 kPa nu poate fi interpretat singur?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Separi valoarea măsurată de valoarea calculată.
Explicație și răspuns orientativ: Trebuie cunoscute tipul presiunii, referința și starea de funcționare.
Discută: 180 minus 100 = 80 kPa relativ. 100 kPa este ipoteza explicită a exercițiului. Altitudinea schimbă presiunea atmosferică. Compari numai mărimi compatibile.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
MAP și boost în două aplicații
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
06
Datele cazului
Aplicația A afișează 100 kPa absolut.
Aplicația B afișează 0 kPa relativ.
Motorul este oprit, presiune ambiantă 100 kPa.
Valorile pot descrie aceeași situație.
Ordinea verificărilor
Citește definiția fiecărui PID.
Confirmă absolut sau relativ.
Notează referința atmosferică.
Compară în aceleași condiții.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: 180 minus 100 = 80 kPa relativ. 100 kPa este ipoteza explicită a exercițiului. Altitudinea schimbă presiunea atmosferică. Compari numai mărimi compatibile.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
07
Sarcina echipei
Convertește în cazul dat 180 kPa absolut în presiune relativă. Scrie calculul și unitățile.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. 180 minus 100 = 80 kPa relativ.
2. 100 kPa este ipoteza explicită a exercițiului.
3. Altitudinea schimbă presiunea atmosferică.
4. Compari numai mărimi compatibile.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: Plauzibilitatea la rece
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
08
Concepte de bază
După stabilizare, temperaturile tind spre ambient.
Soarele și căldura reziduală pot crea diferențe.
MAP cu motor oprit se compară cu presiunea ambiantă.
Abaterea cere verificarea senzorului și circuitului.
Obiectiv și întrebare
Folosești stări cunoscute pentru verificări rapide.
Întrebare de pornire: Când comparația ECT cu ambientul este relevantă?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Folosești stări cunoscute pentru verificări rapide.
Explicație și răspuns orientativ: După stabilizare termică, cu influențele externe și istoricul opririi cunoscute.
Discută: ECT este neplauzibil în cazul dat. Verifici senzorul, cablajul și datele substitute. Nu folosești un prag universal de diferență. Concluzia include condițiile de staționare.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzor temperatură lichid
https://www.hella.com/salesapp/production/5641/BI_HELLA_Temperature_Sensors_EN.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
ECT indică 70 °C dimineața
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
09
Datele cazului
Vehicul staționat peste noapte.
Ambient: 18 °C. IAT: 19 °C.
ECT: 70 °C, date de exercițiu.
Motorul nu a fost pornit.
Ordinea verificărilor
Confirmă stabilizarea termică.
Verifică identificarea PID și unitatea.
Compară cu o măsurare independentă.
Controlează circuitul ECT după schemă.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: ECT este neplauzibil în cazul dat. Verifici senzorul, cablajul și datele substitute. Nu folosești un prag universal de diferență. Concluzia include condițiile de staționare.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzor temperatură lichid
https://www.hella.com/salesapp/production/5641/BI_HELLA_Temperature_Sensors_EN.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
10
Sarcina echipei
Primești ECT, IAT și ambient pentru trei vehicule. Alege abaterea și propune un test independent.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. ECT este neplauzibil în cazul dat.
2. Verifici senzorul, cablajul și datele substitute.
3. Nu folosești un prag universal de diferență.
4. Concluzia include condițiile de staționare.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzor temperatură lichid
https://www.hella.com/salesapp/production/5641/BI_HELLA_Temperature_Sensors_EN.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: Cerut și real
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
11
Concepte de bază
Comanda și răspunsul au roluri diferite.
O întârziere scurtă poate fi normală.
Abaterea persistentă se evaluează sub aceeași sarcină.
Un senzor eronat poate imita lipsa răspunsului.
Obiectiv și întrebare
Interpretezi răspunsul unui sistem în timp.
Întrebare de pornire: Ce dovedește diferența cerut–real?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Interpretezi răspunsul unui sistem în timp.
Explicație și răspuns orientativ: O abatere de reglare în condițiile observate. Cauza cere teste suplimentare.
Discută: Insuficiența alimentării este o ipoteză. Semnalul eronat de presiune este alta. Testele independente le separă. Comanda mare nu dovedește pompă defectă.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
Presiune rail care rămâne în urmă
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
12
Comparația măsurătorilor
Aceeași accelerație. Comanda de reglare se modifică. Date didactice.
Ordinea verificărilor
Verifică întâi plauzibilitatea presiunii.
Corelează cu turația și alimentarea joasă.
Compară durata abaterii cu simptomul.
Alege testul care separă debitul de semnal.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Chart: Presiune rail (bar)
| Cerut | Real
Presiune rail (bar) | 800 | 420
Notes: Datele complete ale scenariului: Caz didactic la accelerație. Cerut: 800 bar. Real: 420 bar. Comanda de reglare se modifică. Valorile nu sunt limite de service.
Insuficiența alimentării este o ipoteză. Semnalul eronat de presiune este alta. Testele independente le separă. Comanda mare nu dovedește pompă defectă.
Grafic cu date didactice originale, fără valoare de specificație. Aceeași accelerație. Comanda de reglare se modifică. Date didactice.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
13
Sarcina echipei
Pe un log, marchează începutul cererii, răspunsul și momentul simptomului. Formulează două ipoteze.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Insuficiența alimentării este o ipoteză.
2. Semnalul eronat de presiune este alta.
3. Testele independente le separă.
4. Comanda mare nu dovedește pompă defectă.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: Corelații între parametri
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
14
Concepte de bază
MAF se interpretează cu turație, sarcină și EGR.
MAP se corelează cu boost și presiunea ambiantă.
Lambda și fuel trims descriu reglarea amestecului.
O singură captură poate ascunde ordinea evenimentelor.
Obiectiv și întrebare
Construiești un grup mic de PID-uri utile.
Întrebare de pornire: Poziția EGR corectă dovedește debit corect?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Construiești un grup mic de PID-uri utile.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Traseul gazelor și răspunsul motorului trebuie verificate.
Discută: Poziția poate arăta deplasare fără debit. MAF trebuie interpretat în strategia acelui motor. Depunerile sunt ipoteză, nu verdict. Include turație, sarcină și condițiile de activare.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
EGR comandat, MAF neschimbat
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
15
Datele cazului
Motor stabil, condiții permise pentru test.
Comanda EGR se modifică.
MAF rămâne aproape constant.
Poziția raportată urmărește cererea.
Ordinea verificărilor
Verifică dacă testul chiar poate fi executat.
Corelează poziția, MAF și starea motorului.
Ia în calcul lipsa debitului prin circuit.
Confirmă cu testul OEM al sistemului.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Poziția poate arăta deplasare fără debit. MAF trebuie interpretat în strategia acelui motor. Depunerile sunt ipoteză, nu verdict. Include turație, sarcină și condițiile de activare.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
16
Sarcina echipei
Selectează maximum șase PID-uri pentru cazul EGR și explică rolul fiecăruia.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Poziția poate arăta deplasare fără debit.
2. MAF trebuie interpretat în strategia acelui motor.
3. Depunerile sunt ipoteză, nu verdict.
4. Include turație, sarcină și condițiile de activare.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: Înregistrare și grafic
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
17
Concepte de bază
Prea multe PID-uri pot reduce rata de actualizare.
Eșantionarea testerului poate rata impulsuri scurte.
Același reper temporal permite corelarea.
Osciloscopul completează datele live pentru semnale rapide.
Obiectiv și întrebare
Alegi o captură care surprinde evenimentul.
Întrebare de pornire: Ce faci când defectul durează mai puțin decât actualizarea PID?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Alegi o captură care surprinde evenimentul.
Explicație și răspuns orientativ: Folosești o măsurare mai rapidă și sincronizată, de regulă osciloscopul.
Discută: RPM, sincronizare și alimentare sunt utile în log. Pentru semnalul CKP folosești captură adecvată. Criteriul este evenimentul corelat cu simptomul. Absența din log nu dovedește absența defectului.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
Cădere scurtă de turație
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
18
Datele cazului
Clientul descrie o oprire foarte scurtă.
Logul lung nu arată o anomalie clară.
Au fost selectați zeci de parametri.
Simptomul apare rar.
Ordinea verificărilor
Restrânge lista la ipoteza curentă.
Înregistrează înainte și după simptom.
Adaugă un marcaj temporal.
Alege osciloscopul dacă viteza PID este insuficientă.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: RPM, sincronizare și alimentare sunt utile în log. Pentru semnalul CKP folosești captură adecvată. Criteriul este evenimentul corelat cu simptomul. Absența din log nu dovedește absența defectului.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
19
Sarcina echipei
Pregătește o captură pentru întrerupere de CKP: PID-uri, declanșare, condiții și criteriu de succes.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. RPM, sincronizare și alimentare sunt utile în log.
2. Pentru semnalul CKP folosești captură adecvată.
3. Criteriul este evenimentul corelat cu simptomul.
4. Absența din log nu dovedește absența defectului.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
20
Situația de lucru
Analizează un log de pierdere de putere. Predă cinci PID-uri alese, două corelații, două ipoteze și un test care le separă. Toate unitățile trebuie precizate.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
22
Întrebările 1–3
1. De ce 180 kPa nu poate fi interpretat singur?
2. Când comparația ECT cu ambientul este relevantă?
3. Ce dovedește diferența cerut–real?
Întrebările 4–5
4. Poziția EGR corectă dovedește debit corect?
5. Ce faci când defectul durează mai puțin decât actualizarea PID?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. Trebuie cunoscute tipul presiunii, referința și starea de funcționare. (2 p)
2. După stabilizare termică, cu influențele externe și istoricul opririi cunoscute. (2 p)
3. O abatere de reglare în condițiile observate. Cauza cere teste suplimentare. (2 p)
4. Nu. Traseul gazelor și răspunsul motorului trebuie verificate. (2 p)
5. Folosești o măsurare mai rapidă și sincronizată, de regulă osciloscopul. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
23
Date disponibile
Caz didactic la accelerație.
Cerut: 800 bar. Real: 420 bar.
Comanda de reglare se modifică.
Valorile nu sunt limite de service.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Insuficiența alimentării este o ipoteză. Semnalul eronat de presiune este alta. Testele independente le separă. Comanda mare nu dovedește pompă defectă.
Teste relevante: Verifică întâi plauzibilitatea presiunii. Corelează cu turația și alimentarea joasă. Compară durata abaterii cu simptomul. Alege testul care separă debitul de semnal.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. PID și condiții de măsurare
Trebuie cunoscute tipul presiunii, referința și starea de funcționare.
2. Plauzibilitatea la rece
După stabilizare termică, cu influențele externe și istoricul opririi cunoscute.
3. Cerut și real
O abatere de reglare în condițiile observate. Cauza cere teste suplimentare.
4. Corelații între parametri
Nu. Traseul gazelor și răspunsul motorului trebuie verificate.
5. Înregistrare și grafic
Folosești o măsurare mai rapidă și sincronizată, de regulă osciloscopul.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. Trebuie cunoscute tipul presiunii, referința și starea de funcționare.
2. După stabilizare termică, cu influențele externe și istoricul opririi cunoscute.
3. O abatere de reglare în condițiile observate. Cauza cere teste suplimentare.
4. Nu. Traseul gazelor și răspunsul motorului trebuie verificate.
5. Folosești o măsurare mai rapidă și sincronizată, de regulă osciloscopul.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 4
25
Referințe pentru modul
HELLA: senzori și actuatori
HELLA: senzor temperatură lichid
Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
HELLA: verificarea MAF
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
HELLA: senzori și actuatori
https://www.hella.com/techworld/us/technical/sensors-and-actuators/
HELLA: senzor temperatură lichid
https://www.hella.com/salesapp/production/5641/BI_HELLA_Temperature_Sensors_EN.pdf
Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.