## Slide 1
MODULUL 5
Senzori
și actuatori
Separarea defectului de componentă de problemele de alimentare, cablaj sau mecanică.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
02
Lecție
Rezultat observabil
1. Tipuri de semnal
Alegi instrumentul după semnalul așteptat.
2. Temperatură, presiune și poziție
Testezi alimentarea, masa și semnalul în context.
3. CKP, CMP și sincronizare
Diferențiezi semnalul absent de sincronizarea incorectă.
4. Comanda actuatorilor
Corelezi comanda electrică și efectul fizic.
5. Izolarea defectului
Construiești o probă care separă componenta de circuit.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
04
Echipament
Banc protejat, senzori didactici, multimetru, osciloscop, clește de curent, adaptoare pentru conectori.
Reguli pentru acest modul
Tipul senzorului și pinii se identifică înainte de conectare. Nu se aplică tensiune externă pe semnale. Componentele de injecție se testează cu echipament dedicat.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: Tipuri de semnal
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
05
Concepte de bază
Analog: informație prin nivel de tensiune.
Digital: informație prin impulsuri sau mesaje.
PWM: informație prin raportul de umplere.
Frecvența și amplitudinea descriu aspecte diferite.
Obiectiv și întrebare
Alegi instrumentul după semnalul așteptat.
Întrebare de pornire: De ce aceeași tensiune medie poate ascunde două semnale?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Alegi instrumentul după semnalul așteptat.
Explicație și răspuns orientativ: Multimetrul poate media variațiile. Osciloscopul arată evoluția lor în timp.
Discută: Media nu descrie forma semnalului. Osciloscopul arată impulsurile. Raportul de umplere cere o polaritate de referință. Semnalul se compară cu funcția așteptată.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
Aceeași medie, semnale diferite
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
06
Datele cazului
Multimetrul arată o medie apropiată de 2,5 V.
Semnal A: nivel continuu de 2,5 V.
Semnal B: impulsuri între 0 și 5 V.
Exemplu didactic, fără specificație OEM.
Ordinea verificărilor
Identifică tipul din documentație.
Selectează domeniul și sonda potrivite.
Observă semnalul în timp.
Compară reacția la schimbarea intrării.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Media nu descrie forma semnalului. Osciloscopul arată impulsurile. Raportul de umplere cere o polaritate de referință. Semnalul se compară cu funcția așteptată.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
07
Sarcina echipei
Pe banc, distinge semnalul analogic de PWM. Notează ce informație pierde multimetrul.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Media nu descrie forma semnalului.
2. Osciloscopul arată impulsurile.
3. Raportul de umplere cere o polaritate de referință.
4. Semnalul se compară cu funcția așteptată.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: Temperatură, presiune și poziție
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
08
Concepte de bază
NTC își reduce rezistența când temperatura crește.
Un senzor activ poate avea alimentare și masă dedicate.
Pozițiile redundante cer o relație definită de OEM.
Numărul firelor nu identifică singur tehnologia.
Obiectiv și întrebare
Testezi alimentarea, masa și semnalul în context.
Întrebare de pornire: Două piste APP trebuie să aibă aceeași tensiune?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Testezi alimentarea, masa și semnalul în context.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Relația dintre ele este specifică sistemului și se verifică în documentație.
Discută: Pistele nu trebuie presupuse identice. Defectul poate fi în senzor sau conexiune. O referință instabilă poate afecta ambele piste. Repetiția controlată confirmă întreruperea.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzor temperatură lichid
https://www.hella.com/salesapp/production/5641/BI_HELLA_Temperature_Sensors_EN.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
APP are o pistă neplauzibilă
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
09
Datele cazului
APP1 crește lin în exemplul dat.
APP2 prezintă o întrerupere.
Pedala este mișcată lent.
ECU limitează cererea de cuplu.
Ordinea verificărilor
Consultă relația așteptată între piste.
Verifică alimentările și masele comune.
Capturează simultan ambele semnale.
Separă senzorul de traseul spre ECU.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Pistele nu trebuie presupuse identice. Defectul poate fi în senzor sau conexiune. O referință instabilă poate afecta ambele piste. Repetiția controlată confirmă întreruperea.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzor temperatură lichid
https://www.hella.com/salesapp/production/5641/BI_HELLA_Temperature_Sensors_EN.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
10
Sarcina echipei
Desenează în fișa de lucru relația celor două piste din documentație și marchează abaterea măsurată.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Pistele nu trebuie presupuse identice.
2. Defectul poate fi în senzor sau conexiune.
3. O referință instabilă poate afecta ambele piste.
4. Repetiția controlată confirmă întreruperea.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzor temperatură lichid
https://www.hella.com/salesapp/production/5641/BI_HELLA_Temperature_Sensors_EN.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: CKP, CMP și sincronizare
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
11
Concepte de bază
CKP oferă informații despre rotația arborelui cotit.
CMP ajută la identificarea fazei motorului.
Hall și inductiv necesită metode diferite.
Forma se compară cu un reper pentru același motor.
Obiectiv și întrebare
Diferențiezi semnalul absent de sincronizarea incorectă.
Întrebare de pornire: RPM zero condamnă direct CKP?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Diferențiezi semnalul absent de sincronizarea incorectă.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Se verifică semnalul, cablajul, alimentarea ECU și condițiile mecanice.
Discută: Semnalul absent cere verificarea circuitului și roții. Semnalele prezente pot avea fază incorectă. Un reper bun trebuie să corespundă motorului. Nu aplici ohmmetru unui Hall fără procedură permisă.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
Motorul învârte, RPM rămâne zero
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
12
Datele cazului
Demarorul rotește motorul.
Testerul arată 0 rpm la pornire.
Alimentarea ECU trebuie confirmată.
Nu există încă dovadă de CKP defect.
Ordinea verificărilor
Identifică tehnologia CKP.
Verifică circuitul conform schemei.
Capturează la senzor și la ECU dacă este necesar.
Inspectează roata de impulsuri și montajul.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Semnalul absent cere verificarea circuitului și roții. Semnalele prezente pot avea fază incorectă. Un reper bun trebuie să corespundă motorului. Nu aplici ohmmetru unui Hall fără procedură permisă.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
13
Sarcina echipei
Pe două capturi furnizate, distinge lipsa amplitudinii de o problemă de corelație CKP/CMP.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Semnalul absent cere verificarea circuitului și roții.
2. Semnalele prezente pot avea fază incorectă.
3. Un reper bun trebuie să corespundă motorului.
4. Nu aplici ohmmetru unui Hall fără procedură permisă.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: Comanda actuatorilor
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
14
Concepte de bază
Comanda poate comuta plusul sau masa.
Bobinele pot produce vârfuri inductive.
Curentul ajută la evaluarea circuitului de sarcină.
Comanda prezentă nu garantează mișcarea.
Obiectiv și întrebare
Corelezi comanda electrică și efectul fizic.
Întrebare de pornire: De ce măsori curentul când comanda este prezentă?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Corelezi comanda electrică și efectul fizic.
Explicație și răspuns orientativ: Ca să verifici dacă circuitul de sarcină este parcurs de curent și cum răspunde.
Discută: Circuitul întrerupt poate avea comandă fără curent. Blocarea poate păstra consumul fără mișcare. Profilul de curent depinde de actuator. Vârfurile cer sondă sau atenuare adecvată.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
Electrovalvă comandată, fără efect
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
15
Datele cazului
Testerul acceptă testul activ.
Semnalul de comandă este prezent.
Curentul măsurat este zero.
Actuatorul nu produce răspuns.
Ordinea verificărilor
Confirmă alimentarea actuatorului sub sarcină.
Verifică conexiunile și continuitatea permisă.
Măsoară curentul cu clește potrivit.
Compară cu procedura și un circuit bun.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Circuitul întrerupt poate avea comandă fără curent. Blocarea poate păstra consumul fără mișcare. Profilul de curent depinde de actuator. Vârfurile cer sondă sau atenuare adecvată.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
16
Sarcina echipei
Pe banc, separă circuitul întrerupt de actuatorul blocat. Folosește tensiune, curent și observație.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Circuitul întrerupt poate avea comandă fără curent.
2. Blocarea poate păstra consumul fără mișcare.
3. Profilul de curent depinde de actuator.
4. Vârfurile cer sondă sau atenuare adecvată.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: Izolarea defectului
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
17
Concepte de bază
Punctele de măsură trebuie să fie documentate.
Testul de mișcare a cablajului se face controlat.
O sarcină de test trebuie să fie permisă de OEM.
Verificarea finală repetă condițiile defectului.
Obiectiv și întrebare
Construiești o probă care separă componenta de circuit.
Întrebare de pornire: Ce dovadă susține repararea cablajului?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Construiești o probă care separă componenta de circuit.
Explicație și răspuns orientativ: O întrerupere localizată și repetabilă, cu alimentarea și senzorul verificate.
Discută: Corelarea cu mișcarea indică o zonă, nu o piesă sigură. Separi pinul, conductorul și senzorul. Nu lărgești contactele cu sonde nepotrivite. După reparație urmărești și DTC-urile induse.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
MAP cade când miști cablajul
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
18
Datele cazului
Referința rămâne stabilă.
Masa nu prezintă abatere în test.
Semnalul cade numai într-o poziție.
Conectorul a fost reparat anterior.
Ordinea verificărilor
Capturează alimentare, masă și semnal.
Localizează segmentul sensibil.
Inspectează contactul și reparația anterioară.
Repetă testul după remediere.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Corelarea cu mișcarea indică o zonă, nu o piesă sigură. Separi pinul, conductorul și senzorul. Nu lărgești contactele cu sonde nepotrivite. După reparație urmărești și DTC-urile induse.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
19
Sarcina echipei
Predă o fișă cu ipoteză, puncte de test, rezultate și criteriu pentru înlocuirea senzorului.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Corelarea cu mișcarea indică o zonă, nu o piesă sigură.
2. Separi pinul, conductorul și senzorul.
3. Nu lărgești contactele cu sonde nepotrivite.
4. După reparație urmărești și DTC-urile induse.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
20
Situația de lucru
Banc cu semnal de poziție intermitent. Cursantul identifică tehnologia, măsoară circuitul și demonstrează dacă defectul este în senzor, conector sau cablaj.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
22
Întrebările 1–3
1. De ce aceeași tensiune medie poate ascunde două semnale?
2. Două piste APP trebuie să aibă aceeași tensiune?
3. RPM zero condamnă direct CKP?
Întrebările 4–5
4. De ce măsori curentul când comanda este prezentă?
5. Ce dovadă susține repararea cablajului?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. Multimetrul poate media variațiile. Osciloscopul arată evoluția lor în timp. (2 p)
2. Nu. Relația dintre ele este specifică sistemului și se verifică în documentație. (2 p)
3. Nu. Se verifică semnalul, cablajul, alimentarea ECU și condițiile mecanice. (2 p)
4. Ca să verifici dacă circuitul de sarcină este parcurs de curent și cum răspunde. (2 p)
5. O întrerupere localizată și repetabilă, cu alimentarea și senzorul verificate. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
23
Date disponibile
Demarorul rotește motorul.
Testerul arată 0 rpm la pornire.
Alimentarea ECU trebuie confirmată.
Nu există încă dovadă de CKP defect.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Semnalul absent cere verificarea circuitului și roții. Semnalele prezente pot avea fază incorectă. Un reper bun trebuie să corespundă motorului. Nu aplici ohmmetru unui Hall fără procedură permisă.
Teste relevante: Identifică tehnologia CKP. Verifică circuitul conform schemei. Capturează la senzor și la ECU dacă este necesar. Inspectează roata de impulsuri și montajul.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. Tipuri de semnal
Multimetrul poate media variațiile. Osciloscopul arată evoluția lor în timp.
2. Temperatură, presiune și poziție
Nu. Relația dintre ele este specifică sistemului și se verifică în documentație.
3. CKP, CMP și sincronizare
Nu. Se verifică semnalul, cablajul, alimentarea ECU și condițiile mecanice.
4. Comanda actuatorilor
Ca să verifici dacă circuitul de sarcină este parcurs de curent și cum răspunde.
5. Izolarea defectului
O întrerupere localizată și repetabilă, cu alimentarea și senzorul verificate.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. Multimetrul poate media variațiile. Osciloscopul arată evoluția lor în timp.
2. Nu. Relația dintre ele este specifică sistemului și se verifică în documentație.
3. Nu. Se verifică semnalul, cablajul, alimentarea ECU și condițiile mecanice.
4. Ca să verifici dacă circuitul de sarcină este parcurs de curent și cum răspunde.
5. O întrerupere localizată și repetabilă, cu alimentarea și senzorul verificate.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 5
25
Referințe pentru modul
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
HELLA: senzor temperatură lichid
HELLA: verificarea senzorului CKP
HELLA: verificarea MAF
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
HELLA: senzor temperatură lichid
https://www.hella.com/salesapp/production/5641/BI_HELLA_Temperature_Sensors_EN.pdf
HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.