## Slide 1
MODULUL 6
Diagnosticul motoarelor
pe benzină
Rezolvarea simptomelor de pornire, misfire și amestec prin teste ale întregului sistem.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
02
Lecție
Rezultat observabil
1. Pornire dificilă și no-start
Ordonezi verificările pentru un motor care învârte.
2. Misfire și contribuția cilindrului
Separi aprinderea, alimentarea și mecanica.
3. Lambda și corecții de combustibil
Interpretezi sensul și condițiile corecțiilor.
4. Admisie, combustibil și EVAP
Alegi un test care explică amestecul anormal.
5. VVT și verificarea mecanică
Corelezi faza cerută cu răspunsul și starea motorului.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
04
Echipament
Tester, osciloscop, sondă de aprindere adecvată, tester de scânteie închis, aparat de fum, echipament presiune combustibil.
Reguli pentru acest modul
Fără scânteie liberă lângă combustibil. GDI păstrează presiune periculoasă după oprire. Depresurizarea urmează OEM. Rateurile severe cer oprirea testului pentru protejarea catalizatorului.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: Pornire dificilă și no-start
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
05
Concepte de bază
Pornirea cere viteză, sincronizare și autorizare.
Scânteia, combustibilul și compresia se verifică separat.
Injecția poate fi inhibată de strategie.
Tensiunea trebuie urmărită în timpul pornirii.
Obiectiv și întrebare
Ordonezi verificările pentru un motor care învârte.
Întrebare de pornire: Presiunea combustibilului corectă garantează pornirea?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Ordonezi verificările pentru un motor care învârte.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Sunt necesare dozarea, aprinderea, aerul, compresia și sincronizarea corecte.
Discută: Un RPM prezent nu confirmă întreaga distribuție. O comandă injector nu dovedește debit. O scânteie în exterior nu reproduce toate condițiile. Se începe cu probe rapide și relevante.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
Motorul învârte fără să pornească
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
06
Datele cazului
RPM este prezent în log.
Autorizare pornire: permisă.
Sincronizare raportată: da.
Motorul tot nu pornește.
Ordinea verificărilor
Verifică alimentarea și turația conform OEM.
Testează scânteia cu dispozitiv sigur.
Verifică presiunea și comanda injecției.
Evaluează compresia și fazarea.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Un RPM prezent nu confirmă întreaga distribuție. O comandă injector nu dovedește debit. O scânteie în exterior nu reproduce toate condițiile. Se începe cu probe rapide și relevante.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
07
Sarcina echipei
Construiește un plan cu maximum șase teste. Pentru fiecare, scrie ce ipoteză confirmă sau elimină.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Un RPM prezent nu confirmă întreaga distribuție.
2. O comandă injector nu dovedește debit.
3. O scânteie în exterior nu reproduce toate condițiile.
4. Se începe cu probe rapide și relevante.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: Misfire și contribuția cilindrului
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
08
Concepte de bază
DTC de misfire indică o contribuție anormală.
Bobina, injectorul și compresia sunt ipoteze.
Numărătoarea trebuie corelată cu regimul.
Un defect de admisie poate afecta un singur cilindru.
Obiectiv și întrebare
Separi aprinderea, alimentarea și mecanica.
Întrebare de pornire: Ce faci dacă misfire rămâne după schimbarea bobinei?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Separi aprinderea, alimentarea și mecanica.
Explicație și răspuns orientativ: Testezi alimentarea, comanda, injectorul și mecanica, după dovezi, fără a presupune cauza.
Discută: Testul absolut sau de pierderi confirmă mecanica. Compresia relativă localizează o diferență. Cilindrul se identifică prin sincronizare corectă. Reparația se verifică în regimul inițial.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: compresie relativă
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/picodiagnostics-compression-test
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
P0302 reapare la ralanti
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
09
Datele cazului
Contorul cilindrului 2 crește.
La sarcină simptomul se schimbă.
Bobina a fost deja înlocuită.
Nu există încă test de compresie.
Ordinea verificărilor
Confirmă cilindrul și regimul.
Verifică aprinderea prin metodă permisă.
Compară contribuția și alimentarea.
Verifică mecanica înainte de alte piese.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Testul absolut sau de pierderi confirmă mecanica. Compresia relativă localizează o diferență. Cilindrul se identifică prin sincronizare corectă. Reparația se verifică în regimul inițial.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: compresie relativă
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/picodiagnostics-compression-test
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
10
Sarcina echipei
Primești teste de aprindere normale și compresie relativă redusă la un cilindru. Alege proba de confirmare.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Testul absolut sau de pierderi confirmă mecanica.
2. Compresia relativă localizează o diferență.
3. Cilindrul se identifică prin sincronizare corectă.
4. Reparația se verifică în regimul inițial.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: compresie relativă
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/picodiagnostics-compression-test
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: Lambda și corecții de combustibil
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
11
Concepte de bază
STFT descrie corecția pe termen scurt.
LTFT descrie o corecție învățată.
Corecția pozitivă adaugă combustibil în convenția uzuală.
Tipul sondei și starea buclei trebuie cunoscute.
Obiectiv și întrebare
Interpretezi sensul și condițiile corecțiilor.
Întrebare de pornire: Corecție pozitivă înseamnă obligatoriu sondă defectă?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Interpretezi sensul și condițiile corecțiilor.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Poate reflecta aer nemăsurat, combustibil insuficient sau o măsurare eronată.
Discută: Prima situație susține investigarea falsului aer. A doua poate cere test de alimentare sub sarcină. Trims singure nu separă toate cauzele. Rateurile pot modifica oxigenul măsurat.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea sondei lambda
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/test-lambda-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
Corecție mare numai la ralanti
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
12
Comparația măsurătorilor
Buclă închisă. Sarcină mică la 2.500 rpm. Date didactice.
Ordinea verificărilor
Compară în aceleași condiții termice.
Verifică aerul nemăsurat și EVAP.
Controlează plauzibilitatea MAF și lambda.
Confirmă ipoteza prin test de etanșeitate.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Chart: Corecție totală (%)
| Ralanti | 2.500 rpm
Corecție totală (%) | 22 | 5
Notes: Datele complete ale scenariului: Exemplu în buclă închisă. Corecție totală: +22% la ralanti. La 2.500 rpm: +5%, sarcină mică. Valorile sunt didactice, nu limite OEM.
Prima situație susține investigarea falsului aer. A doua poate cere test de alimentare sub sarcină. Trims singure nu separă toate cauzele. Rateurile pot modifica oxigenul măsurat.
Grafic cu date didactice originale, fără valoare de specificație. Buclă închisă. Sarcină mică la 2.500 rpm. Date didactice.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea sondei lambda
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/test-lambda-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
13
Sarcina echipei
Compară logul de mai sus cu o corecție pozitivă care crește sub sarcină. Propune teste diferite.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Prima situație susține investigarea falsului aer.
2. A doua poate cere test de alimentare sub sarcină.
3. Trims singure nu separă toate cauzele.
4. Rateurile pot modifica oxigenul măsurat.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea sondei lambda
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/test-lambda-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: Admisie, combustibil și EVAP
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
14
Concepte de bază
Presiunea în gol nu confirmă debitul sub sarcină.
EVAP introduce vapori în admisie când strategia permite.
O purjare neetanșă poate altera ralantiul.
Scurgerile se verifică prin proceduri compatibile.
Obiectiv și întrebare
Alegi un test care explică amestecul anormal.
Întrebare de pornire: Cum verifici alimentarea la lipsă de putere?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Alegi un test care explică amestecul anormal.
Explicație și răspuns orientativ: Măsori presiunea și, când procedura o cere, debitul în condițiile în care apare simptomul.
Discută: Comanda descrie intenția ECU. Scurgerea mecanică poate persista. Confirmi debitul prin metoda aprobată. Nu blochezi permanent sistemul ca reparație.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
Pornire grea după alimentare
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
15
Datele cazului
Simptomul apare după umplerea rezervorului.
Ralantiul este instabil după pornire.
Comanda de purjare este zero în test.
Prin traseul purjării există totuși debit.
Ordinea verificărilor
Confirmă condițiile reclamației.
Verifică etanșarea supapei conform OEM.
Corelează cu lambda și corecții.
Repetă testul după remediere.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Comanda descrie intenția ECU. Scurgerea mecanică poate persista. Confirmi debitul prin metoda aprobată. Nu blochezi permanent sistemul ca reparație.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
16
Sarcina echipei
Pe simulator EVAP, justifică de ce o comandă zero nu dovedește închiderea supapei.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Comanda descrie intenția ECU.
2. Scurgerea mecanică poate persista.
3. Confirmi debitul prin metoda aprobată.
4. Nu blochezi permanent sistemul ca reparație.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: VVT și verificarea mecanică
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
17
Concepte de bază
VVT depinde de comandă și de mecanism.
Uleiul și presiunea lui pot influența răspunsul.
CKP/CMP oferă o verificare de corelație.
Abaterea poate proveni din distribuție sau măsurare.
Obiectiv și întrebare
Corelezi faza cerută cu răspunsul și starea motorului.
Întrebare de pornire: De ce nu începi direct cu schimbarea electrovalvei VVT?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Corelezi faza cerută cu răspunsul și starea motorului.
Explicație și răspuns orientativ: Răspunsul depinde și de ulei, presiune, cablaj și mecanismul de distribuție.
Discută: Ulei sau presiune: verificare specifică. Circuit comandă: tensiune și curent. Mecanism sau distribuție: corelație și inspecție. O adaptare nu repară un defect mecanic.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
Arborele cu came răspunde lent
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
18
Datele cazului
Unghiul cerut se schimbă.
Unghiul real întârzie repetabil.
Uleiul are istoric necunoscut.
Puterea este redusă în același regim.
Ordinea verificărilor
Verifică nivelul și specificația uleiului.
Consultă presiunea cerută pentru test.
Testează circuitul electrovalvei.
Compară faza cu reperul corect.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Ulei sau presiune: verificare specifică. Circuit comandă: tensiune și curent. Mecanism sau distribuție: corelație și inspecție. O adaptare nu repară un defect mecanic.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
19
Sarcina echipei
Scrie trei ipoteze și testul fiecăreia pentru VVT lent. Include o ipoteză mecanică.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Ulei sau presiune: verificare specifică.
2. Circuit comandă: tensiune și curent.
3. Mecanism sau distribuție: corelație și inspecție.
4. O adaptare nu repară un defect mecanic.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
20
Situația de lucru
Ralanti instabil și corecție pozitivă, fără cauză declarată. Echipa alege testele pentru admisie, combustibil, aprindere și mecanică, apoi prezintă dovada cauzei.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
22
Întrebările 1–3
1. Presiunea combustibilului corectă garantează pornirea?
2. Ce faci dacă misfire rămâne după schimbarea bobinei?
3. Corecție pozitivă înseamnă obligatoriu sondă defectă?
Întrebările 4–5
4. Cum verifici alimentarea la lipsă de putere?
5. De ce nu începi direct cu schimbarea electrovalvei VVT?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. Nu. Sunt necesare dozarea, aprinderea, aerul, compresia și sincronizarea corecte. (2 p)
2. Testezi alimentarea, comanda, injectorul și mecanica, după dovezi, fără a presupune cauza. (2 p)
3. Nu. Poate reflecta aer nemăsurat, combustibil insuficient sau o măsurare eronată. (2 p)
4. Măsori presiunea și, când procedura o cere, debitul în condițiile în care apare simptomul. (2 p)
5. Răspunsul depinde și de ulei, presiune, cablaj și mecanismul de distribuție. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
23
Date disponibile
Exemplu în buclă închisă.
Corecție totală: +22% la ralanti.
La 2.500 rpm: +5%, sarcină mică.
Valorile sunt didactice, nu limite OEM.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Prima situație susține investigarea falsului aer. A doua poate cere test de alimentare sub sarcină. Trims singure nu separă toate cauzele. Rateurile pot modifica oxigenul măsurat.
Teste relevante: Compară în aceleași condiții termice. Verifică aerul nemăsurat și EVAP. Controlează plauzibilitatea MAF și lambda. Confirmă ipoteza prin test de etanșeitate.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea sondei lambda
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/test-lambda-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. Pornire dificilă și no-start
Nu. Sunt necesare dozarea, aprinderea, aerul, compresia și sincronizarea corecte.
2. Misfire și contribuția cilindrului
Testezi alimentarea, comanda, injectorul și mecanica, după dovezi, fără a presupune cauza.
3. Lambda și corecții de combustibil
Nu. Poate reflecta aer nemăsurat, combustibil insuficient sau o măsurare eronată.
4. Admisie, combustibil și EVAP
Măsori presiunea și, când procedura o cere, debitul în condițiile în care apare simptomul.
5. VVT și verificarea mecanică
Răspunsul depinde și de ulei, presiune, cablaj și mecanismul de distribuție.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. Nu. Sunt necesare dozarea, aprinderea, aerul, compresia și sincronizarea corecte.
2. Testezi alimentarea, comanda, injectorul și mecanica, după dovezi, fără a presupune cauza.
3. Nu. Poate reflecta aer nemăsurat, combustibil insuficient sau o măsurare eronată.
4. Măsori presiunea și, când procedura o cere, debitul în condițiile în care apare simptomul.
5. Răspunsul depinde și de ulei, presiune, cablaj și mecanismul de distribuție.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 6
25
Referințe pentru modul
HELLA: verificarea senzorului CKP
Pico: compresie relativă
HELLA: verificarea sondei lambda
HELLA: sisteme electrice auto
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Pico: compresie relativă
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/picodiagnostics-compression-test
HELLA: verificarea sondei lambda
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/test-lambda-sensor/
HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.