## Slide 1
MODULUL 7
Diesel
Common Rail
Diagnosticarea pornirii grele și a lipsei de putere prin corelarea aerului cu alimentarea.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
02
Lecție
Rezultat observabil
1. Circuitul combustibilului
Separi alimentarea joasă de generarea presiunii rail.
2. No-start și presiune la pornire
Corelezi presiunea cu turația și autorizarea.
3. Injectoare și test de retur
Interpretezi returul fără să confunzi corecția cu verdictul.
4. Reglarea presiunii și senzorul rail
Separi comanda de dozare de măsurarea presiunii.
5. Aer, turbo și EGR
Testezi sistemul de aer la lipsă de putere.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
04
Echipament
Tester, echipament compatibil pentru joasă presiune și retur, multimetru, osciloscop, documentație a sistemului.
Reguli pentru acest modul
Conductele de înaltă presiune nu se slăbesc în funcționare. Nu căuta scurgeri cu mâna. Depresurizarea, curățenia și testele de retur respectă procedura sistemului.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: Circuitul combustibilului
20 min concepte. Relațiile se verifică în schema vehiculului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
05
Joasă presiune
Rezervor, filtrare și alimentare
Pompa HP
Generarea presiunii înalte
Rail
Acumulare și măsurare
Injectoare
Dozare în cilindri și retur
Obiectiv: Separi alimentarea joasă de generarea presiunii rail.
De reținut
Configurația pompelor și a regulatoarelor se verifică în schema OEM.
Notes: Concepte: Rezervorul și filtrul alimentează pompa de înaltă. Configurația joasei presiuni diferă între sisteme. Railul acumulează combustibil sub presiune. Retururile și regulatoarele influențează bilanțul.
Întrebare: De ce verifici joasa presiune înainte de pompa HP?
Răspuns: Pompa HP depinde de alimentarea corectă cu combustibil și de absența restricțiilor.
Verificarea reviziei este prioritară. Un filtru nepotrivit poate limita alimentarea. P0087 nu condamnă direct pompa de înaltă. Rezultatele se raportează la condițiile OEM.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
P0087 la accelerație
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
06
Datele cazului
Presiunea cerută crește.
Presiunea reală scade sub cerere.
Simptomul apare după o revizie.
Filtrul a fost schimbat recent.
Ordinea verificărilor
Confirmă filtrul și montajul.
Verifică restricția și alimentarea joasă.
Caută aer sau neetanșeități prin metoda permisă.
Treci la înaltă doar după aceste verificări.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Verificarea reviziei este prioritară. Un filtru nepotrivit poate limita alimentarea. P0087 nu condamnă direct pompa de înaltă. Rezultatele se raportează la condițiile OEM.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
07
Sarcina echipei
Pe schema sistemului, marchează circuitul de tur, înaltă și retur. Alege primul test pentru cazul dat.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Verificarea reviziei este prioritară.
2. Un filtru nepotrivit poate limita alimentarea.
3. P0087 nu condamnă direct pompa de înaltă.
4. Rezultatele se raportează la condițiile OEM.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: No-start și presiune la pornire
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
08
Concepte de bază
Pragul de pornire este specific sistemului.
Turația insuficientă poate reduce presiunea produsă.
Autorizarea și sincronizarea pot inhiba injecția.
Valoarea rail trebuie verificată ca plauzibilitate.
Obiectiv și întrebare
Corelezi presiunea cu turația și autorizarea.
Întrebare de pornire: Ce date trebuie alături de rail la pornire?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Corelezi presiunea cu turația și autorizarea.
Explicație și răspuns orientativ: Turație, tensiune, sincronizare, autorizare și presiune cerută, dacă este disponibilă.
Discută: Valoarea se compară cu sistemul concret. Turația și tensiunea pot fi cauza inițială. Un PID substituit trebuie recunoscut. Se testează apoi pierderile și controlul presiunii.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
Motorul învârte, rail rămâne jos
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
09
Datele cazului
Exemplu: 90 bar în timpul pornirii.
Turație: 160 rpm în această captură.
Nu s-a consultat încă specificația motorului.
Nu se poate condamna pompa din aceste date.
Ordinea verificărilor
Caută pragurile pentru acel motor.
Verifică bateria, demarorul și căderile.
Confirmă autorizarea și sincronizarea.
Reevaluează rail după corectarea condițiilor.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Valoarea se compară cu sistemul concret. Turația și tensiunea pot fi cauza inițială. Un PID substituit trebuie recunoscut. Se testează apoi pierderile și controlul presiunii.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
10
Sarcina echipei
Redactează ordinea verificărilor pentru no-start. Explică de ce 90 bar nu este un prag universal.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Valoarea se compară cu sistemul concret.
2. Turația și tensiunea pot fi cauza inițială.
3. Un PID substituit trebuie recunoscut.
4. Se testează apoi pierderile și controlul presiunii.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: Injectoare și test de retur
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
11
Concepte de bază
Corecțiile reflectă echilibrarea contribuției.
Compresia poate influența acele corecții.
Returul se compară în condiții egale.
Limitele și racordurile sunt specifice injectorului.
Obiectiv și întrebare
Interpretezi returul fără să confunzi corecția cu verdictul.
Întrebare de pornire: O corecție mare dovedește injector defect?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Interpretezi returul fără să confunzi corecția cu verdictul.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Se verifică injectorul, compresia și condițiile care afectează contribuția cilindrului.
Discută: Media celorlalte este 12 ml. Diferența este 34 ml. Diferența justifică investigația injectorului 4. Verdictul cere procedura și limita sistemului.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
Un retur mult mai mare
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
12
Comparația măsurătorilor
Același interval de test. Limita OEM se verifică separat. Date didactice.
Ordinea verificărilor
Verifică echipamentul și metoda.
Compară volumele și repetabilitatea.
Consultă limita și condițiile OEM.
Confirmă influența asupra presiunii rail.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Chart: Volum de retur (ml)
| Inj. 1 | Inj. 2 | Inj. 3 | Inj. 4
Volum de retur (ml) | 12 | 11 | 13 | 46
Notes: Datele complete ale scenariului: Exemplu pe banc, interval identic. Injectoare 1, 2, 3: 12, 11, 13 ml. Injector 4: 46 ml. Limita OEM nu este furnizată în exemplu.
Media celorlalte este 12 ml. Diferența este 34 ml. Diferența justifică investigația injectorului 4. Verdictul cere procedura și limita sistemului.
Grafic cu date didactice originale, fără valoare de specificație. Același interval de test. Limita OEM se verifică separat. Date didactice.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
13
Sarcina echipei
Calculează diferența injectorului 4 față de media celorlalte. Precizează ce mai trebuie pentru verdict.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Media celorlalte este 12 ml.
2. Diferența este 34 ml.
3. Diferența justifică investigația injectorului 4.
4. Verdictul cere procedura și limita sistemului.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: Reglarea presiunii și senzorul rail
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
14
Concepte de bază
IMV/SCV poate regla combustibilul admis în pompă.
Unele sisteme folosesc și regulator pe rail.
Sensul procentului de comandă depinde de sistem.
Senzorul eronat poate perturba reglarea.
Obiectiv și întrebare
Separi comanda de dozare de măsurarea presiunii.
Întrebare de pornire: 80% comandă înseamnă același debit pe toate sistemele?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Separi comanda de dozare de măsurarea presiunii.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Strategia, polaritatea și definiția PID diferă între sisteme.
Discută: Ordinea temporală ajută ipoteza. Rata mică a PID-urilor poate inversa aparent ordinea. Confirmi semnalul prin măsurare potrivită. Nu aplici direct 12 V pe IMV/SCV.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
Presiunea oscilează
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
15
Datele cazului
Cererea rămâne aproape constantă.
Presiunea raportată oscilează.
Comanda regulatorului se modifică.
Simptomul apare la cald.
Ordinea verificărilor
Verifică referința, masa și semnalul.
Corelează comanda cu presiunea.
Controlează alimentarea și returul.
Aplică testul de regulator indicat de OEM.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Ordinea temporală ajută ipoteza. Rata mică a PID-urilor poate inversa aparent ordinea. Confirmi semnalul prin măsurare potrivită. Nu aplici direct 12 V pe IMV/SCV.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
16
Sarcina echipei
Pe log, marchează dacă abaterea de presiune precedă comanda sau o urmează. Explică limitele eșantionării.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Ordinea temporală ajută ipoteza.
2. Rata mică a PID-urilor poate inversa aparent ordinea.
3. Confirmi semnalul prin măsurare potrivită.
4. Nu aplici direct 12 V pe IMV/SCV.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: Aer, turbo și EGR
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
17
Concepte de bază
Boost se evaluează cu cerere și sarcină.
MAF și EGR influențează aerul proaspăt.
Vacuumul sau actuatorul pot limita turbo.
Evacuarea restricționată poate produce simptome similare.
Obiectiv și întrebare
Testezi sistemul de aer la lipsă de putere.
Întrebare de pornire: P0299 este suficient pentru înlocuirea turbinei?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Testezi sistemul de aer la lipsă de putere.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Trebuie verificate etanșeitatea, comanda, senzorii și restricțiile sistemului.
Discută: Etanșeitatea verifică traseul de aer. Comanda și cursa verifică actuatorul. Inspecția mecanică urmează dovezilor. Presiunea de test nu se improvizează.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
P0299 sub sarcină
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
18
Datele cazului
Presiunea reală rămâne sub cerere.
La ralanti nu apare simptomul.
Se aude o pierdere de aer.
Sunt necesare verificări de etanșeitate.
Ordinea verificărilor
Verifică traseul admisie și intercooler.
Testează etanșeitatea la presiunea permisă.
Verifică actuatorul și sursa de comandă.
Corelează cu evacuarea și EGR.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Etanșeitatea verifică traseul de aer. Comanda și cursa verifică actuatorul. Inspecția mecanică urmează dovezilor. Presiunea de test nu se improvizează.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
19
Sarcina echipei
Alege trei teste care separă furtunul fisurat, lipsa comenzii și turbo defect.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Etanșeitatea verifică traseul de aer.
2. Comanda și cursa verifică actuatorul.
3. Inspecția mecanică urmează dovezilor.
4. Presiunea de test nu se improvizează.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
20
Situația de lucru
Diesel cu pornire grea la cald. Echipa primește logul rail, turația și volumele de retur. Predă un plan sigur, calculele și criteriul de confirmare.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
22
Întrebările 1–3
1. De ce verifici joasa presiune înainte de pompa HP?
2. Ce date trebuie alături de rail la pornire?
3. O corecție mare dovedește injector defect?
Întrebările 4–5
4. 80% comandă înseamnă același debit pe toate sistemele?
5. P0299 este suficient pentru înlocuirea turbinei?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. Pompa HP depinde de alimentarea corectă cu combustibil și de absența restricțiilor. (2 p)
2. Turație, tensiune, sincronizare, autorizare și presiune cerută, dacă este disponibilă. (2 p)
3. Nu. Se verifică injectorul, compresia și condițiile care afectează contribuția cilindrului. (2 p)
4. Nu. Strategia, polaritatea și definiția PID diferă între sisteme. (2 p)
5. Nu. Trebuie verificate etanșeitatea, comanda, senzorii și restricțiile sistemului. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
23
Date disponibile
Exemplu pe banc, interval identic.
Injectoare 1, 2, 3: 12, 11, 13 ml.
Injector 4: 46 ml.
Limita OEM nu este furnizată în exemplu.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Media celorlalte este 12 ml. Diferența este 34 ml. Diferența justifică investigația injectorului 4. Verdictul cere procedura și limita sistemului.
Teste relevante: Verifică echipamentul și metoda. Compară volumele și repetabilitatea. Consultă limita și condițiile OEM. Confirmă influența asupra presiunii rail.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. Circuitul combustibilului
Pompa HP depinde de alimentarea corectă cu combustibil și de absența restricțiilor.
2. No-start și presiune la pornire
Turație, tensiune, sincronizare, autorizare și presiune cerută, dacă este disponibilă.
3. Injectoare și test de retur
Nu. Se verifică injectorul, compresia și condițiile care afectează contribuția cilindrului.
4. Reglarea presiunii și senzorul rail
Nu. Strategia, polaritatea și definiția PID diferă între sisteme.
5. Aer, turbo și EGR
Nu. Trebuie verificate etanșeitatea, comanda, senzorii și restricțiile sistemului.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. Pompa HP depinde de alimentarea corectă cu combustibil și de absența restricțiilor.
2. Turație, tensiune, sincronizare, autorizare și presiune cerută, dacă este disponibilă.
3. Nu. Se verifică injectorul, compresia și condițiile care afectează contribuția cilindrului.
4. Nu. Strategia, polaritatea și definiția PID diferă între sisteme.
5. Nu. Trebuie verificate etanșeitatea, comanda, senzorii și restricțiile sistemului.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 7
25
Referințe pentru modul
Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
HELLA: verificarea MAF
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
Delphi: diagnosticul injectoarelor Common Rail
https://www.delphiautoparts.com/en-gb/products-and-technologies/gasoline-fuel-systems/fuel-injection-system/petrol-fuel-injection/best-practice-advice-for-servicing-common-rail-injectors
HELLA: verificarea MAF
https://www.hella.com/techworld/uk/technical/sensors-and-actuators/check-air-mass-sensor/
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.