## Slide 1
MODULUL 8
Emisii și
post-tratare
Diagnosticarea DPF, EGR și SCR înainte de regenerare sau înlocuirea componentelor.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
02
Lecție
Rezultat observabil
1. Rolul DOC, DPF și SCR
Diferențiezi funcțiile și ordinea componentelor.
2. DPF: funingine, cenușă și presiune
Separi încărcarea reală de o măsurare eronată.
3. Regenerare și condiții de autorizare
Decizi când regenerarea este justificată.
4. EGR și formarea emisiilor
Corelezi comanda EGR cu debitul și starea motorului.
5. SCR, AdBlue și NOx
Construiești un plan pentru eficiență SCR redusă.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
04
Echipament
Tester, date OEM, loguri DPF/SCR, echipament de verificare a presiunii compatibil, materiale didactice de evacuare.
Reguli pentru acest modul
Regenerarea produce temperaturi foarte mari. Se execută numai dacă OEM o permite, în spațiu și condiții adecvate. Sistemele de emisii se repară și se păstrează funcționale.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: Rolul DOC, DPF și SCR
20 min concepte. Relațiile se verifică în schema vehiculului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
05
DOC
Oxidarea unor gaze din evacuare
DPF
Reținerea particulelor
SCR
Reducerea oxizilor de azot
Senzori
Presiune, temperatură și NOx
Obiectiv: Diferențiezi funcțiile și ordinea componentelor.
De reținut
Schema vehiculului stabilește ordinea și integrarea componentelor.
Notes: Concepte: DOC tratează anumite gaze prin oxidare. DPF reține particule. SCR reduce NOx printr-un proces controlat. Ordinea și integrarea diferă între vehicule.
Întrebare: Care este diferența dintre DPF și SCR?
Răspuns: DPF reține particule, iar SCR tratează NOx în condițiile sale de funcționare.
Presiunea ajută evaluarea restricției. Temperatura arată condițiile termice. NOx ajută evaluarea conversiei în condiții valide. O singură valoare nu descrie întregul sistem.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: post-tratarea gazelor
https://www.hella.com/techworld/us/technical/exhaust-technology/exhaust-gas-aftertreatment-design-diagnostics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
Aceeași evacuare, simptome diferite
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
06
Datele cazului
Pierderea de putere poate implica restricție.
NOx ridicat poate implica SCR sau condițiile motorului.
Presiunea și temperatura sunt date distincte.
Poziția senzorilor trebuie cunoscută.
Ordinea verificărilor
Identifică traseul în schema vehiculului.
Localizează senzorii și dozatorul.
Leagă fiecare PID de poziția fizică.
Formulează ipoteza pentru simptomul dat.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Presiunea ajută evaluarea restricției. Temperatura arată condițiile termice. NOx ajută evaluarea conversiei în condiții valide. O singură valoare nu descrie întregul sistem.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: post-tratarea gazelor
https://www.hella.com/techworld/us/technical/exhaust-technology/exhaust-gas-aftertreatment-design-diagnostics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
07
Sarcina echipei
Etichetează pe schema OEM componentele și senzorii. Explică ce informație aduce fiecare.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Presiunea ajută evaluarea restricției.
2. Temperatura arată condițiile termice.
3. NOx ajută evaluarea conversiei în condiții valide.
4. O singură valoare nu descrie întregul sistem.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: post-tratarea gazelor
https://www.hella.com/techworld/us/technical/exhaust-technology/exhaust-gas-aftertreatment-design-diagnostics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: DPF: funingine, cenușă și presiune
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
08
Concepte de bază
Funinginea poate fi oxidată în regenerare.
Cenușa se acumulează și cere altă intervenție.
Presiunea diferențială depinde și de debit.
Furtunurile senzorului pot altera rezultatul.
Obiectiv și întrebare
Separi încărcarea reală de o măsurare eronată.
Întrebare de pornire: Regenerarea elimină cenușa din DPF?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Separi încărcarea reală de o măsurare eronată.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Regenerarea tratează funinginea, iar cenușa necesită evaluare și intervenție specifică.
Discută: Offset de senzor sau adaptare incorectă. Furtun blocat ori presiune captivă. Mai întâi validezi măsurarea. Nu declari DPF blocat numai din acest PID.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: post-tratarea gazelor
https://www.hella.com/techworld/us/technical/exhaust-technology/exhaust-gas-aftertreatment-design-diagnostics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
Presiune mare cu motorul oprit
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
09
Datele cazului
Exemplu: 35 mbar, motor oprit și stabilizat.
Nu există debit de gaze.
Senzorul a fost schimbat recent.
Furtunurile nu au fost inspectate.
Ordinea verificărilor
Confirmă unitatea și condiția fără debit.
Verifică furtunurile și conexiunile.
Controlează circuitul și procedura de zero.
Reevaluează sub condițiile OEM.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Offset de senzor sau adaptare incorectă. Furtun blocat ori presiune captivă. Mai întâi validezi măsurarea. Nu declari DPF blocat numai din acest PID.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: post-tratarea gazelor
https://www.hella.com/techworld/us/technical/exhaust-technology/exhaust-gas-aftertreatment-design-diagnostics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
10
Sarcina echipei
Construiește două ipoteze pentru offsetul de presiune și un test pentru fiecare.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Offset de senzor sau adaptare incorectă.
2. Furtun blocat ori presiune captivă.
3. Mai întâi validezi măsurarea.
4. Nu declari DPF blocat numai din acest PID.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: post-tratarea gazelor
https://www.hella.com/techworld/us/technical/exhaust-technology/exhaust-gas-aftertreatment-design-diagnostics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: Regenerare și condiții de autorizare
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
11
Concepte de bază
Strategia cere condiții termice și de funcționare.
Unele defecte inhibă regenerarea.
Încărcarea excesivă poate face procedura nepermisă.
Cauza regenerărilor eșuate trebuie remediată.
Obiectiv și întrebare
Decizi când regenerarea este justificată.
Întrebare de pornire: Ce verifici înainte de regenerare forțată?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Decizi când regenerarea este justificată.
Explicație și răspuns orientativ: Cauza, încărcarea permisă, senzorii, uleiul, condițiile de siguranță și procedura OEM.
Discută: Cu defect relevant activ investighezi cauza. Încărcarea și uleiul pot schimba decizia. Regenerarea nu repară termostatul sau senzorul. După intervenție verifici evoluția presiunii și istoricul.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sistemul DPF
https://www.hella.com/techworld/en/ti/pdf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
Regenerări întrerupte repetat
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
12
Datele cazului
Temperatura motorului rămâne joasă în log.
Sunt multe trasee scurte.
Există un DTC de temperatură.
Nu s-a verificat nivelul uleiului.
Ordinea verificărilor
Verifică motivul de inhibare și istoricul.
Testează temperatura și circuitul relevant.
Controlează precondițiile și nivelul uleiului.
Urmează decizia și limitele OEM.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Cu defect relevant activ investighezi cauza. Încărcarea și uleiul pot schimba decizia. Regenerarea nu repară termostatul sau senzorul. După intervenție verifici evoluția presiunii și istoricul.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sistemul DPF
https://www.hella.com/techworld/en/ti/pdf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
13
Sarcina echipei
Decide pe fișă: regenerare acum, după remediere sau procedură nepermisă. Justifică folosind datele.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Cu defect relevant activ investighezi cauza.
2. Încărcarea și uleiul pot schimba decizia.
3. Regenerarea nu repară termostatul sau senzorul.
4. După intervenție verifici evoluția presiunii și istoricul.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sistemul DPF
https://www.hella.com/techworld/en/ti/pdf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: EGR și formarea emisiilor
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
14
Concepte de bază
EGR influențează condițiile de ardere și NOx.
Debitul greșit poate afecta mersul motorului.
Poziția raportată nu confirmă traseul liber.
Depunerile pot fi efectul altui defect.
Obiectiv și întrebare
Corelezi comanda EGR cu debitul și starea motorului.
Întrebare de pornire: De ce o poziție EGR corectă nu încheie diagnosticul?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Corelezi comanda EGR cu debitul și starea motorului.
Explicație și răspuns orientativ: Pentru că gazele pot circula incorect printr-un traseu blocat sau neetanș.
Discută: Comanda arată dacă mecanismul primește cererea. Debitul arată efectul asupra gazelor. Un traseu obturat poate păstra poziția corectă. Reparația trebuie verificată în regimul inițial.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea EGR electric
https://www.hella.com/techworld/us/ti/electrical-exhaust-gas-recirculation-valve/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
P0401 cu poziție aparent normală
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
15
Datele cazului
Cererea și poziția EGR se urmăresc.
MAF nu reacționează în testul permis.
Motorul are temperatură corectă.
Traseul gazelor nu a fost verificat.
Ordinea verificărilor
Confirmă condițiile testului.
Corelează MAF și poziția EGR.
Verifică traseul și răcitorul conform OEM.
Caută cauza depunerilor repetate.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Comanda arată dacă mecanismul primește cererea. Debitul arată efectul asupra gazelor. Un traseu obturat poate păstra poziția corectă. Reparația trebuie verificată în regimul inițial.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea EGR electric
https://www.hella.com/techworld/us/ti/electrical-exhaust-gas-recirculation-valve/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
16
Sarcina echipei
Propune un test de debit și unul de comandă pentru același EGR. Explică diferența de dovezi.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Comanda arată dacă mecanismul primește cererea.
2. Debitul arată efectul asupra gazelor.
3. Un traseu obturat poate păstra poziția corectă.
4. Reparația trebuie verificată în regimul inițial.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea EGR electric
https://www.hella.com/techworld/us/ti/electrical-exhaust-gas-recirculation-valve/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: SCR, AdBlue și NOx
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
17
Concepte de bază
Dozarea depinde de condițiile termice.
Senzorii NOx au condiții de disponibilitate.
Calitatea fluidului și dozatorul contează.
Comparația amonte–aval cere un regim valid.
Obiectiv și întrebare
Construiești un plan pentru eficiență SCR redusă.
Întrebare de pornire: NOx aval mare la rece dovedește SCR defect?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Construiești un plan pentru eficiență SCR redusă.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Sunt necesare condiții termice, dozare și semnale valide pentru evaluare.
Discută: Lipsesc condițiile valide de conversie. Datele senzorilor pot avea întârzieri. Verifici fluidul și dozarea înainte de catalizator. Calculele de eficiență folosesc metoda OEM.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzorul NOx
https://www.hella.com/partnerworld/assets/documents/1874_KI_NOx_Sensor_HELLA_EN_1.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
NOx aval rămâne ridicat
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
18
Datele cazului
Date colectate imediat după pornire rece.
Dozarea nu este încă activă.
Temperatura SCR este joasă.
Nu există test în regim stabilizat.
Ordinea verificărilor
Verifică starea senzorilor și temperaturile.
Confirmă activarea dozării.
Aplică testul OEM pentru presiune și dozator.
Evaluează conversia în condițiile cerute.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Lipsesc condițiile valide de conversie. Datele senzorilor pot avea întârzieri. Verifici fluidul și dozarea înainte de catalizator. Calculele de eficiență folosesc metoda OEM.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzorul NOx
https://www.hella.com/partnerworld/assets/documents/1874_KI_NOx_Sensor_HELLA_EN_1.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
19
Sarcina echipei
Explică de ce acest log nu condamnă catalizatorul. Scrie ce captură nouă este necesară.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Lipsesc condițiile valide de conversie.
2. Datele senzorilor pot avea întârzieri.
3. Verifici fluidul și dozarea înainte de catalizator.
4. Calculele de eficiență folosesc metoda OEM.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzorul NOx
https://www.hella.com/partnerworld/assets/documents/1874_KI_NOx_Sensor_HELLA_EN_1.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
20
Situația de lucru
DPF cu regenerări eșuate. Echipa primește istoricul, presiunea și temperaturile. Decide ce măsurare trebuie validată și dacă regenerarea este permisă.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: post-tratarea gazelor
https://www.hella.com/techworld/us/technical/exhaust-technology/exhaust-gas-aftertreatment-design-diagnostics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
22
Întrebările 1–3
1. Care este diferența dintre DPF și SCR?
2. Regenerarea elimină cenușa din DPF?
3. Ce verifici înainte de regenerare forțată?
Întrebările 4–5
4. De ce o poziție EGR corectă nu încheie diagnosticul?
5. NOx aval mare la rece dovedește SCR defect?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. DPF reține particule, iar SCR tratează NOx în condițiile sale de funcționare. (2 p)
2. Nu. Regenerarea tratează funinginea, iar cenușa necesită evaluare și intervenție specifică. (2 p)
3. Cauza, încărcarea permisă, senzorii, uleiul, condițiile de siguranță și procedura OEM. (2 p)
4. Pentru că gazele pot circula incorect printr-un traseu blocat sau neetanș. (2 p)
5. Nu. Sunt necesare condiții termice, dozare și semnale valide pentru evaluare. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: post-tratarea gazelor
https://www.hella.com/techworld/us/technical/exhaust-technology/exhaust-gas-aftertreatment-design-diagnostics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
23
Date disponibile
Temperatura motorului rămâne joasă în log.
Sunt multe trasee scurte.
Există un DTC de temperatură.
Nu s-a verificat nivelul uleiului.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Cu defect relevant activ investighezi cauza. Încărcarea și uleiul pot schimba decizia. Regenerarea nu repară termostatul sau senzorul. După intervenție verifici evoluția presiunii și istoricul.
Teste relevante: Verifică motivul de inhibare și istoricul. Testează temperatura și circuitul relevant. Controlează precondițiile și nivelul uleiului. Urmează decizia și limitele OEM.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sistemul DPF
https://www.hella.com/techworld/en/ti/pdf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. Rolul DOC, DPF și SCR
DPF reține particule, iar SCR tratează NOx în condițiile sale de funcționare.
2. DPF: funingine, cenușă și presiune
Nu. Regenerarea tratează funinginea, iar cenușa necesită evaluare și intervenție specifică.
3. Regenerare și condiții de autorizare
Cauza, încărcarea permisă, senzorii, uleiul, condițiile de siguranță și procedura OEM.
4. EGR și formarea emisiilor
Pentru că gazele pot circula incorect printr-un traseu blocat sau neetanș.
5. SCR, AdBlue și NOx
Nu. Sunt necesare condiții termice, dozare și semnale valide pentru evaluare.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. DPF reține particule, iar SCR tratează NOx în condițiile sale de funcționare.
2. Nu. Regenerarea tratează funinginea, iar cenușa necesită evaluare și intervenție specifică.
3. Cauza, încărcarea permisă, senzorii, uleiul, condițiile de siguranță și procedura OEM.
4. Pentru că gazele pot circula incorect printr-un traseu blocat sau neetanș.
5. Nu. Sunt necesare condiții termice, dozare și semnale valide pentru evaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 8
25
Referințe pentru modul
HELLA: post-tratarea gazelor
HELLA: sistemul DPF
HELLA: verificarea EGR electric
HELLA: senzorul NOx
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
HELLA: post-tratarea gazelor
https://www.hella.com/techworld/us/technical/exhaust-technology/exhaust-gas-aftertreatment-design-diagnostics/
HELLA: sistemul DPF
https://www.hella.com/techworld/en/ti/pdf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf/the-diesel-particulate-filter-system-dpf.pdf
HELLA: verificarea EGR electric
https://www.hella.com/techworld/us/ti/electrical-exhaust-gas-recirculation-valve/
HELLA: senzorul NOx
https://www.hella.com/partnerworld/assets/documents/1874_KI_NOx_Sensor_HELLA_EN_1.pdf
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.