## Slide 1
MODULUL 9
Osciloscopul
auto
Capturi sigure și interpretabile pentru senzori, actuatori și verificări mecanice.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
02
Lecție
Rezultat observabil
1. Domeniu, timp și eșantionare
Configurezi o captură lizibilă înainte de interpretare.
2. Trigger și intermitențe
Capturezi evenimentul și contextul anterior.
3. CKP și CMP pe două canale
Compari faza cu o referință validă.
4. Tensiune și curent la actuatori
Corelezi comutarea cu profilul de curent.
5. Compresie relativă
Folosești captura ca test comparativ.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
04
Echipament
Osciloscop auto, sonde și atenuatoare compatibile, clești de curent, simulator, capturi de referință pentru același motor.
Reguli pentru acest modul
Limitele intrărilor și referința canalelor se verifică înainte de conectare. Aprinderea și injectoarele cer sonde adecvate. Cursul nu include măsurări pe înaltă tensiune de tracțiune.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: Domeniu, timp și eșantionare
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
05
Concepte de bază
Domeniul vertical trebuie să includă semnalul.
Baza de timp stabilește fereastra observată.
Eșantionarea insuficientă poate ascunde detalii.
Cuplarea DC păstrează nivelul continuu.
Obiectiv și întrebare
Configurezi o captură lizibilă înainte de interpretare.
Întrebare de pornire: Ce schimbi când vârful semnalului iese din domeniu?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Configurezi o captură lizibilă înainte de interpretare.
Explicație și răspuns orientativ: Domeniul și, dacă este necesar, sonda sau atenuarea, fără depășirea limitelor echipamentului.
Discută: Clippingul nu este automat defect al circuitului. Domeniul mai mare arată vârful real. Detaliile cer eșantionare suficientă. Unitatea și factorul sondei trebuie corecte.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
Impulsuri tăiate la vârf
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
06
Datele cazului
Semnalul depășește domeniul selectat.
Vârful apare plat la limita ecranului.
Cablurile sunt conectate corect.
Forma nu poate fi evaluată complet.
Ordinea verificărilor
Verifică limita maximă a intrării.
Alege sonda și domeniul potrivite.
Ajustează timpul pentru câteva cicluri.
Salvează setările împreună cu captura.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Clippingul nu este automat defect al circuitului. Domeniul mai mare arată vârful real. Detaliile cer eșantionare suficientă. Unitatea și factorul sondei trebuie corecte.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
07
Sarcina echipei
Pe simulator, capturează un PWM fără tăiere. Notează domeniul, timpul, sonda și rata de eșantionare.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Clippingul nu este automat defect al circuitului.
2. Domeniul mai mare arată vârful real.
3. Detaliile cer eșantionare suficientă.
4. Unitatea și factorul sondei trebuie corecte.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: Trigger și intermitențe
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
08
Concepte de bază
Triggerul definește condiția de declanșare.
Nivelul și frontul trebuie să corespundă semnalului.
Pre-triggerul păstrează contextul anterior.
Modul de captură depinde de eveniment.
Obiectiv și întrebare
Capturezi evenimentul și contextul anterior.
Întrebare de pornire: La ce ajută pre-triggerul?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Capturezi evenimentul și contextul anterior.
Explicație și răspuns orientativ: Păstrează informația dinaintea declanșării, utilă pentru ordinea cauzei și efectului.
Discută: Nivelul vine din semnalul normal al bancului. Pre-triggerul arată ce s-a schimbat întâi. Captura trebuie corelată cu simptomul. Un eveniment singular se repetă pentru confirmare.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
Întrerupere rară de semnal
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
09
Datele cazului
Semnalul funcționează de obicei normal.
La mișcarea conectorului apare o cădere.
O captură scurtă obișnuită o ratează.
Alimentarea trebuie observată simultan.
Ordinea verificărilor
Alege condiția de declanșare potrivită.
Păstrează o porțiune înainte de eveniment.
Capturează semnalul și alimentarea.
Repetă mișcarea controlat și salvează.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Nivelul vine din semnalul normal al bancului. Pre-triggerul arată ce s-a schimbat întâi. Captura trebuie corelată cu simptomul. Un eveniment singular se repetă pentru confirmare.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
10
Sarcina echipei
Configurează un trigger pentru căderea sub un nivel stabilit pe simulator. Explică alegerea nivelului.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Nivelul vine din semnalul normal al bancului.
2. Pre-triggerul arată ce s-a schimbat întâi.
3. Captura trebuie corelată cu simptomul.
4. Un eveniment singular se repetă pentru confirmare.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: CKP și CMP pe două canale
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
11
Concepte de bază
Două canale permit corelarea temporală.
Reperul trebuie să fie același tip de motor.
Montajul și polaritatea schimbă aspectul capturii.
Semnalul electric nu explică singur cauza mecanică.
Obiectiv și întrebare
Compari faza cu o referință validă.
Întrebare de pornire: De ce o captură de la alt motor poate induce în eroare?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Compari faza cu o referință validă.
Explicație și răspuns orientativ: Roata de impulsuri, fazarea și strategia VVT pot fi diferite.
Discută: Poate exista fazare mecanică incorectă. VVT sau reperul nepotrivit pot schimba comparația. Nu se numără arbitrar dinți fără documentație. Confirmarea mecanică urmează procedurii.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
Corelație diferită de referință
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
12
Datele cazului
Ambele semnale sunt prezente.
Un front CMP apare deplasat față de reper.
Captura este la același regim declarat.
Distribuția a fost reparată recent.
Ordinea verificărilor
Confirmă motorul și referința folosită.
Verifică polaritatea și condițiile de captură.
Repetă comparația și controlează VVT.
Aplică verificarea mecanică dacă abaterea persistă.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Poate exista fazare mecanică incorectă. VVT sau reperul nepotrivit pot schimba comparația. Nu se numără arbitrar dinți fără documentație. Confirmarea mecanică urmează procedurii.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
13
Sarcina echipei
Marchează pe două capturi același reper CKP și frontul CMP. Explică ce ar putea produce diferența.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Poate exista fazare mecanică incorectă.
2. VVT sau reperul nepotrivit pot schimba comparația.
3. Nu se numără arbitrar dinți fără documentație.
4. Confirmarea mecanică urmează procedurii.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: Tensiune și curent la actuatori
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
14
Concepte de bază
Tensiunea arată comutarea circuitului.
Curentul arată încărcarea electrică.
Cleștele se aduce la zero înainte de test.
Polaritatea și gama cleștelui afectează citirea.
Obiectiv și întrebare
Corelezi comutarea cu profilul de curent.
Întrebare de pornire: De ce cleștele cuprinde un singur conductor?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Corelezi comutarea cu profilul de curent.
Explicație și răspuns orientativ: Curenții opuși din tur și retur pot anula citirea dacă ambele trec prin clește.
Discută: Un clește pe tur și retur poate anula câmpurile. Un circuit deschis poate avea tensiune fără curent. Vârful inductiv cere protecție adecvată. Concluzia include starea reală a actuatorului.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
Electrovalvă fără curent
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
15
Datele cazului
Alimentarea este prezentă.
ECU comută în timpul testului.
Cleștele indică zero.
Circuitul sau configurarea pot explica rezultatul.
Ordinea verificărilor
Verifică zero, gamă și factor de conversie.
Prinde un singur conductor relevant.
Compară tensiunea și curentul.
Verifică întreruperea prin metoda permisă.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Un clește pe tur și retur poate anula câmpurile. Un circuit deschis poate avea tensiune fără curent. Vârful inductiv cere protecție adecvată. Concluzia include starea reală a actuatorului.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
16
Sarcina echipei
Pe banc, captează simultan tensiunea și curentul unei bobine. Identifică începutul și sfârșitul comenzii.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Un clește pe tur și retur poate anula câmpurile.
2. Un circuit deschis poate avea tensiune fără curent.
3. Vârful inductiv cere protecție adecvată.
4. Concluzia include starea reală a actuatorului.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: Compresie relativă
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
17
Concepte de bază
Curentul de pornire reflectă sarcina demarorului.
Variațiile pot indica diferențe între cilindri.
Rezultatul relativ nu reprezintă presiunea absolută.
Identificarea cilindrului cere un reper corect.
Obiectiv și întrebare
Folosești captura ca test comparativ.
Întrebare de pornire: Compresia relativă uniformă garantează compresie absolută bună?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Folosești captura ca test comparativ.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Cilindrii pot fi uniform slabi. Este necesară confirmarea dacă simptomul o cere.
Discută: Indică o contribuție mecanică diferită. Nu dă direct valoarea în bar. Nu identifică singur supapa sau segmentul. Un motor uniform uzat poate părea echilibrat.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: compresie relativă
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/picodiagnostics-compression-test
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
Un vârf repetat mai mic
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
18
Comparația măsurătorilor
Valori didactice normalizate. Literele nu identifică cilindrii fără sincronizare.
Ordinea verificărilor
Confirmă condițiile testului.
Sincronizează pentru identificarea cilindrului.
Repetă captura pentru consistență.
Confirmă prin compresie sau pierderi.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Chart: Vârfuri relative (u.a.)
| A | B | C | D
Vârfuri relative (u.a.) | 100 | 98 | 61 | 99
Notes: Datele complete ale scenariului: Exemplu de pornire cu injecția inhibată corect. Un vârf este mai mic în fiecare ciclu. Bateria și viteza sunt suficient de stabile. Nu există încă un test de pierderi.
Indică o contribuție mecanică diferită. Nu dă direct valoarea în bar. Nu identifică singur supapa sau segmentul. Un motor uniform uzat poate părea echilibrat.
Grafic cu date didactice originale, fără valoare de specificație. Valori didactice normalizate. Literele nu identifică cilindrii fără sincronizare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: compresie relativă
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/picodiagnostics-compression-test
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
19
Sarcina echipei
Pe o captură didactică, marchează dezechilibrul și scrie ce dovedește și ce nu dovedește.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Indică o contribuție mecanică diferită.
2. Nu dă direct valoarea în bar.
3. Nu identifică singur supapa sau segmentul.
4. Un motor uniform uzat poate părea echilibrat.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: compresie relativă
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/picodiagnostics-compression-test
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
20
Situația de lucru
Cursantul primește un semnal intermitent pe banc. Predă captura originală cu setări, eveniment marcat, ipoteză și testul de confirmare.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
22
Întrebările 1–3
1. Ce schimbi când vârful semnalului iese din domeniu?
2. La ce ajută pre-triggerul?
3. De ce o captură de la alt motor poate induce în eroare?
Întrebările 4–5
4. De ce cleștele cuprinde un singur conductor?
5. Compresia relativă uniformă garantează compresie absolută bună?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. Domeniul și, dacă este necesar, sonda sau atenuarea, fără depășirea limitelor echipamentului. (2 p)
2. Păstrează informația dinaintea declanșării, utilă pentru ordinea cauzei și efectului. (2 p)
3. Roata de impulsuri, fazarea și strategia VVT pot fi diferite. (2 p)
4. Curenții opuși din tur și retur pot anula citirea dacă ambele trec prin clește. (2 p)
5. Nu. Cilindrii pot fi uniform slabi. Este necesară confirmarea dacă simptomul o cere. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
23
Date disponibile
Ambele semnale sunt prezente.
Un front CMP apare deplasat față de reper.
Captura este la același regim declarat.
Distribuția a fost reparată recent.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Poate exista fazare mecanică incorectă. VVT sau reperul nepotrivit pot schimba comparația. Nu se numără arbitrar dinți fără documentație. Confirmarea mecanică urmează procedurii.
Teste relevante: Confirmă motorul și referința folosită. Verifică polaritatea și condițiile de captură. Repetă comparația și controlează VVT. Aplică verificarea mecanică dacă abaterea persistă.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. Domeniu, timp și eșantionare
Domeniul și, dacă este necesar, sonda sau atenuarea, fără depășirea limitelor echipamentului.
2. Trigger și intermitențe
Păstrează informația dinaintea declanșării, utilă pentru ordinea cauzei și efectului.
3. CKP și CMP pe două canale
Roata de impulsuri, fazarea și strategia VVT pot fi diferite.
4. Tensiune și curent la actuatori
Curenții opuși din tur și retur pot anula citirea dacă ambele trec prin clește.
5. Compresie relativă
Nu. Cilindrii pot fi uniform slabi. Este necesară confirmarea dacă simptomul o cere.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. Domeniul și, dacă este necesar, sonda sau atenuarea, fără depășirea limitelor echipamentului.
2. Păstrează informația dinaintea declanșării, utilă pentru ordinea cauzei și efectului.
3. Roata de impulsuri, fazarea și strategia VVT pot fi diferite.
4. Curenții opuși din tur și retur pot anula citirea dacă ambele trec prin clește.
5. Nu. Cilindrii pot fi uniform slabi. Este necesară confirmarea dacă simptomul o cere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 9
25
Referințe pentru modul
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
Pico: declanșarea capturii
HELLA: verificarea senzorului CKP
Pico: compresie relativă
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Pico: compresie relativă
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/picodiagnostics-compression-test
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.