## Slide 1
MODULUL 10
CAN, LIN
și CAN FD
Localizarea unei probleme de comunicație folosind topologia, alimentările și măsurători fizice.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
02
Lecție
Rezultat observabil
1. Topologia și gatewayul
Separi defectul unei ramuri de lipsa accesului testerului.
2. CAN de mare viteză și terminare
Interpretezi rezistența în configurația corectă.
3. Forma semnalului și defecte fizice
Corelezi H și L înainte de interpretarea mesajelor.
4. LIN și nodurile locale
Verifici magistrala locală fără reguli preluate din CAN.
5. CAN FD și verificarea finală
Alegi echipament compatibil și documentezi rezultatul.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
04
Echipament
Schema de rețea, tester, multimetru, osciloscop cu sonde adecvate, banc CAN/LIN protejat.
Reguli pentru acest modul
Rezistența se măsoară numai pe circuit fără tensiune, după procedura de oprire. Deconectările și defectele simulate se fac pe banc. Pinii DLC se verifică în schema vehiculului.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: Topologia și gatewayul
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
05
Concepte de bază
Modulele împart rețele cu roluri diferite.
Gatewayul intermediază mesaje și diagnoză.
Accesul diagnostic poate cere autentificare.
U-code descrie o problemă observată de un modul.
Obiectiv și întrebare
Separi defectul unei ramuri de lipsa accesului testerului.
Întrebare de pornire: Ce sugerează mai multe module absente pe aceeași ramură?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Separi defectul unei ramuri de lipsa accesului testerului.
Explicație și răspuns orientativ: O problemă comună de alimentare, comunicație sau acces prin gateway, care trebuie verificată.
Discută: Gruparea sugerează o cauză comună. Gatewayul și alimentarea ramurii sunt ipoteze. Lipsa accesului nu este identică cu bus defect. Ordinea testelor urmează topologia.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
O ramură întreagă lipsește
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
06
Datele cazului
Testerul comunică cu gatewayul.
Mai multe module ale aceleiași ramuri lipsesc.
Modulele de pe alte ramuri răspund.
Topologia este disponibilă.
Ordinea verificărilor
Confirmă acoperirea și accesul autorizat.
Marchează modulele prezente și absente.
Caută alimentări și legături comune.
Testează ramura după schemă.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Gruparea sugerează o cauză comună. Gatewayul și alimentarea ramurii sunt ipoteze. Lipsa accesului nu este identică cu bus defect. Ordinea testelor urmează topologia.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
07
Sarcina echipei
Colorează harta de scanare pe schema rețelei. Alege primul punct de măsură și justifică-l.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Gruparea sugerează o cauză comună.
2. Gatewayul și alimentarea ramurii sunt ipoteze.
3. Lipsa accesului nu este identică cu bus defect.
4. Ordinea testelor urmează topologia.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: CAN de mare viteză și terminare
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
08
Concepte de bază
HS-CAN folosește o pereche diferențială.
Două terminatoare de 120 Ω în paralel dau 60 Ω.
Aceasta este o topologie uzuală, nu regulă pentru orice rețea.
60 Ω nu dovedește calitatea comunicației.
Obiectiv și întrebare
Interpretezi rezistența în configurația corectă.
Întrebare de pornire: Când este așteptată valoarea de aproximativ 60 Ω?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Interpretezi rezistența în configurația corectă.
Explicație și răspuns orientativ: Pe segmentul fără tensiune care are două terminatoare de 120 Ω conectate în paralel.
Discută: Rezultatul ideal este 60 Ω. 120 Ω poate indica un terminator inaccesibil. Un conductor întrerupt poate avea același efect. 60 Ω nu exclude distorsiuni sau un nod defect.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
Banc cu un terminator lipsă
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
09
Datele cazului
Banc oprit, fără tensiune.
Schema prevede două terminatoare de 120 Ω.
Măsurare între H și L: aproximativ 120 Ω.
Modulele au alimentări separate confirmate.
Ordinea verificărilor
Verifică punctul și lipsa tensiunii.
Compară măsurarea cu topologia.
Localizează ramura către terminator.
Repetă testul după reconectare.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Rezultatul ideal este 60 Ω. 120 Ω poate indica un terminator inaccesibil. Un conductor întrerupt poate avea același efect. 60 Ω nu exclude distorsiuni sau un nod defect.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
10
Sarcina echipei
Calculează 120 Ω în paralel cu 120 Ω. Explică ce poate indica 120 Ω și ce nu dovedește 60 Ω.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Rezultatul ideal este 60 Ω.
2. 120 Ω poate indica un terminator inaccesibil.
3. Un conductor întrerupt poate avea același efect.
4. 60 Ω nu exclude distorsiuni sau un nod defect.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: Forma semnalului și defecte fizice
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
11
Concepte de bază
HS-CAN se evaluează diferențial.
Nivelurile față de masă sunt orientative și dependente de sistem.
Scurturile și reflexiile pot altera semnalul.
Decodarea cere configurarea corectă a protocolului.
Obiectiv și întrebare
Corelezi H și L înainte de interpretarea mesajelor.
Întrebare de pornire: De ce poate exista defect CAN cu rezistență de 60 Ω?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Corelezi H și L înainte de interpretarea mesajelor.
Explicație și răspuns orientativ: Măsurarea statică nu exclude distorsiuni, defecte intermitente sau probleme de transceiver.
Discută: Forma distorsionată justifică investigația fizică. Rezistența în curent continuu nu descrie toate efectele. Nu adaugi rezistoare pentru a masca problema. Confirmi comunicația și după reparație.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
Rezistență corectă, erori persistente
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
12
Datele cazului
Bancul arată aproximativ 60 Ω oprit.
În funcționare apar erori de comunicație.
O ramură a fost prelungită impropriu.
Forma semnalului prezintă oscilații.
Ordinea verificărilor
Capturează H și L cu referință adecvată.
Verifică setările și rata nominală.
Compară înainte și după ramura suspectă.
Repară traseul după specificație.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Forma distorsionată justifică investigația fizică. Rezistența în curent continuu nu descrie toate efectele. Nu adaugi rezistoare pentru a masca problema. Confirmi comunicația și după reparație.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
13
Sarcina echipei
Analizează o captură normală și una cu distorsiuni. Separă observația de ipoteza privind cablajul.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Forma distorsionată justifică investigația fizică.
2. Rezistența în curent continuu nu descrie toate efectele.
3. Nu adaugi rezistoare pentru a masca problema.
4. Confirmi comunicația și după reparație.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: LIN și nodurile locale
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
14
Concepte de bază
LIN folosește un singur fir de comunicație.
Un nod coordonează programul mesajelor.
Alimentarea și masa nodului rămân esențiale.
Regula celor 60 Ω pentru HS-CAN nu se aplică LIN.
Obiectiv și întrebare
Verifici magistrala locală fără reguli preluate din CAN.
Întrebare de pornire: Poți aplica regula 60 Ω unei rețele LIN?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Verifici magistrala locală fără reguli preluate din CAN.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. LIN are altă structură fizică și altă metodă de verificare.
Discută: Alimentare lipsă: măsurare sub sarcină. Linie întreruptă: comparație la capete. Nod sau coordonator: teste după excluderea circuitului. Un nivel fix se interpretează cu starea de repaus.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
Modul de ușă nu răspunde pe LIN
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
15
Datele cazului
Modulul principal răspunde la tester.
Un actuator local nu funcționează.
Linia LIN rămâne la nivel fix.
Nu s-a verificat alimentarea actuatorului.
Ordinea verificărilor
Identifică nodul coordonator și participanții.
Verifică alimentarea și masa locală.
Capturează linia în timpul cererii.
Izolează ramura numai conform procedurii.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Alimentare lipsă: măsurare sub sarcină. Linie întreruptă: comparație la capete. Nod sau coordonator: teste după excluderea circuitului. Un nivel fix se interpretează cu starea de repaus.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
16
Sarcina echipei
Pe schema LIN, explică trei cauze pentru lipsa răspunsului și testul care le separă.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Alimentare lipsă: măsurare sub sarcină.
2. Linie întreruptă: comparație la capete.
3. Nod sau coordonator: teste după excluderea circuitului.
4. Un nivel fix se interpretează cu starea de repaus.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: CAN FD și verificarea finală
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
17
Concepte de bază
CAN FD poate schimba viteza în faza de date.
Interfața și decodorul trebuie să suporte protocolul.
O rețea bună electric poate avea o problemă de configurație.
Raportul final include modulele recuperate.
Obiectiv și întrebare
Alegi echipament compatibil și documentezi rezultatul.
Întrebare de pornire: Lipsa comunicării cu un singur tester dovedește vehicul defect?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Alegi echipament compatibil și documentezi rezultatul.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Se verifică acoperirea, protocolul, interfața și accesul autorizat.
Discută: Revine accesul la modulele așteptate. Simptomul nu reapare în condițiile inițiale. Se disting DTC-urile vechi de cele induse în test. Se documentează configurația și echipamentul folosit.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
Testerul vechi nu vede un sistem
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
18
Datele cazului
Vehiculul are acces diagnostic specific.
Interfața folosită are acoperire limitată.
Alimentările și rețeaua nu au fost încă testate.
Un alt echipament compatibil comunică.
Ordinea verificărilor
Verifică suportul hardware și software.
Confirmă protocolul și accesul autorizat.
Compară cu echipament compatibil cunoscut.
Separă limita sculei de defectul vehiculului.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Revine accesul la modulele așteptate. Simptomul nu reapare în condițiile inițiale. Se disting DTC-urile vechi de cele induse în test. Se documentează configurația și echipamentul folosit.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
19
Sarcina echipei
Redactează lista verificărilor după repararea unei ramuri CAN: scanare, formă, simptom și raport.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Revine accesul la modulele așteptate.
2. Simptomul nu reapare în condițiile inițiale.
3. Se disting DTC-urile vechi de cele induse în test.
4. Se documentează configurația și echipamentul folosit.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
20
Situația de lucru
Banc cu o ramură fără comunicație. Echipa primește numai simptomul și topologia. Trebuie să localizeze defectul fără înlocuirea unui modul pe presupuneri.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
22
Întrebările 1–3
1. Ce sugerează mai multe module absente pe aceeași ramură?
2. Când este așteptată valoarea de aproximativ 60 Ω?
3. De ce poate exista defect CAN cu rezistență de 60 Ω?
Întrebările 4–5
4. Poți aplica regula 60 Ω unei rețele LIN?
5. Lipsa comunicării cu un singur tester dovedește vehicul defect?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. O problemă comună de alimentare, comunicație sau acces prin gateway, care trebuie verificată. (2 p)
2. Pe segmentul fără tensiune care are două terminatoare de 120 Ω conectate în paralel. (2 p)
3. Măsurarea statică nu exclude distorsiuni, defecte intermitente sau probleme de transceiver. (2 p)
4. Nu. LIN are altă structură fizică și altă metodă de verificare. (2 p)
5. Nu. Se verifică acoperirea, protocolul, interfața și accesul autorizat. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
23
Date disponibile
Bancul arată aproximativ 60 Ω oprit.
În funcționare apar erori de comunicație.
O ramură a fost prelungită impropriu.
Forma semnalului prezintă oscilații.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Forma distorsionată justifică investigația fizică. Rezistența în curent continuu nu descrie toate efectele. Nu adaugi rezistoare pentru a masca problema. Confirmi comunicația și după reparație.
Teste relevante: Capturează H și L cu referință adecvată. Verifică setările și rata nominală. Compară înainte și după ramura suspectă. Repară traseul după specificație.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. Topologia și gatewayul
O problemă comună de alimentare, comunicație sau acces prin gateway, care trebuie verificată.
2. CAN de mare viteză și terminare
Pe segmentul fără tensiune care are două terminatoare de 120 Ω conectate în paralel.
3. Forma semnalului și defecte fizice
Măsurarea statică nu exclude distorsiuni, defecte intermitente sau probleme de transceiver.
4. LIN și nodurile locale
Nu. LIN are altă structură fizică și altă metodă de verificare.
5. CAN FD și verificarea finală
Nu. Se verifică acoperirea, protocolul, interfața și accesul autorizat.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. O problemă comună de alimentare, comunicație sau acces prin gateway, care trebuie verificată.
2. Pe segmentul fără tensiune care are două terminatoare de 120 Ω conectate în paralel.
3. Măsurarea statică nu exclude distorsiuni, defecte intermitente sau probleme de transceiver.
4. Nu. LIN are altă structură fizică și altă metodă de verificare.
5. Nu. Se verifică acoperirea, protocolul, interfața și accesul autorizat.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 10
25
Referințe pentru modul
Pico: teste de comunicație
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.