## Slide 1
MODULUL 11
Diagnosticarea
sistemelor vehiculului
Aplicarea metodei de diagnostic la frânare, direcție, caroserie, SRS și climatizare.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
metodă + dovezi + verificare
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
02
Lecție
Rezultat observabil
1. ABS și ESP
Corelezi vitezele roților cu circuitul și mecanica.
2. Direcție electrică și calibrări
Separi alimentarea de învățarea poziției.
3. SRS și limitele testării
Alegi o investigație sigură a sistemului airbag.
4. BCM, uși și imobilizator
Urmărești cererea, autorizarea și ieșirea.
5. HVAC și confort
Separi lipsa cererii de lipsa răcirii.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
04
Echipament
Tester cu acces la sisteme, scheme OEM, banc pentru caroserie, loguri ABS/HVAC, multimetru și osciloscop.
Reguli pentru acest modul
SRS: fără măsurări directe pe capse pirotehnice și fără rezistoare improvizate. Frânele și direcția cer proceduri și personal competent. Refrigerantul și HV cer calificări și echipament specifice.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: ABS și ESP
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
05
Concepte de bază
ABS folosește informația de viteză a roților.
Tipul senzorului schimbă testul electric.
Inelul magnetic și rulmentul pot afecta semnalul.
ESP folosește și alte informații dinamice.
Obiectiv și întrebare
Corelezi vitezele roților cu circuitul și mecanica.
Întrebare de pornire: DTC de viteză roată dovedește senzor defect?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Corelezi vitezele roților cu circuitul și mecanica.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Se verifică senzorul, cablajul, encoderul și montajul mecanic.
Discută: Abaterea localizează zona roții. Senzorul nu este singura cauză posibilă. Montajul rulmentului și encoderul contează. Proba dinamică se face numai în condiții sigure.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
O roată cade la zero în log
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
06
Datele cazului
Celelalte trei viteze sunt apropiate.
Roata stânga față cade intermitent.
Simptomul apare la viteză mică.
Rulmentul a fost schimbat recent.
Ordinea verificărilor
Confirmă identificarea roții și condiția.
Verifică montajul, inelul și cablajul.
Testează semnalul după tipul senzorului.
Repetă verificarea controlat.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Abaterea localizează zona roții. Senzorul nu este singura cauză posibilă. Montajul rulmentului și encoderul contează. Proba dinamică se face numai în condiții sigure.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
07
Sarcina echipei
Primești patru trasee de viteză. Localizează abaterea și propune un test electric și unul mecanic.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Abaterea localizează zona roții.
2. Senzorul nu este singura cauză posibilă.
3. Montajul rulmentului și encoderul contează.
4. Proba dinamică se face numai în condiții sigure.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: Direcție electrică și calibrări
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
08
Concepte de bază
EPS cere alimentare stabilă sub sarcină.
Semnalele de unghi și cuplu trebuie plauzibile.
Calibrarea are precondiții mecanice.
DTC-urile din alte sisteme pot afecta asistența.
Obiectiv și întrebare
Separi alimentarea de învățarea poziției.
Întrebare de pornire: Când poate fi necesară o calibrare de unghi?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Separi alimentarea de învățarea poziției.
Explicație și răspuns orientativ: După intervențiile specificate de OEM, cu precondițiile mecanice și electrice îndeplinite.
Discută: Cauza susținută este alimentarea insuficientă. Calibrarea nu repară conexiunea rezistivă. Confirmi tensiunea în aceeași manevră. Verifici martorii, DTC și asistența.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
Asistența dispare la manevră
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
09
Datele cazului
Tensiunea la modul scade în sarcină.
Tensiunea bateriei scade mult mai puțin.
Există cod de subtensiune.
Geometria nu a fost modificată.
Ordinea verificărilor
Măsoară alimentarea și masa sub sarcină.
Localizează căderea pe traseu.
Remediază cauza electrică.
Aplică învățarea doar dacă OEM o cere.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Cauza susținută este alimentarea insuficientă. Calibrarea nu repară conexiunea rezistivă. Confirmi tensiunea în aceeași manevră. Verifici martorii, DTC și asistența.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
10
Sarcina echipei
Explică de ce resetarea unghiului nu rezolvă cazul dat. Definește verificarea după reparație.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Cauza susținută este alimentarea insuficientă.
2. Calibrarea nu repară conexiunea rezistivă.
3. Confirmi tensiunea în aceeași manevră.
4. Verifici martorii, DTC și asistența.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: SRS și limitele testării
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
11
Concepte de bază
SRS include componente pirotehnice.
Energia poate rămâne stocată după oprire.
Dezactivarea și timpul de așteptare sunt specifice.
Diagnoza folosește proceduri și adaptoare aprobate.
Obiectiv și întrebare
Alegi o investigație sigură a sistemului airbag.
Întrebare de pornire: Poți verifica o capsă airbag cu ohmmetrul obișnuit?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Alegi o investigație sigură a sistemului airbag.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Testarea directă neautorizată poate fi periculoasă. Se urmează exclusiv procedura aprobată.
Discută: Fără procedură sau competență, oprești intervenția. Nu măsori rezistența capsei cu multimetrul. Nu improvizezi sarcini sau bypass. Verificarea finală urmează secvența OEM.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sistemul airbag
https://www.hella.com/techworld/en/technical/car-electronics-and-electrics/car-airbag-system/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
Martor SRS după lucrări la scaun
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
12
Datele cazului
Cod pentru circuit din zona scaunului.
A existat o demontare recentă.
Conectorul este vizibil sub scaun.
Circuitul nu se sondează direct.
Ordinea verificărilor
Salvează codul și definiția exactă.
Consultă procedura de dezactivare.
Inspectează numai după pregătirea prescrisă.
Continuă cu metoda și sculele aprobate.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Fără procedură sau competență, oprești intervenția. Nu măsori rezistența capsei cu multimetrul. Nu improvizezi sarcini sau bypass. Verificarea finală urmează secvența OEM.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sistemul airbag
https://www.hella.com/techworld/en/technical/car-electronics-and-electrics/car-airbag-system/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
13
Sarcina echipei
Pe o fișă, ordonează pașii siguri și indică unde oprești testarea dacă lipsește procedura OEM.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Fără procedură sau competență, oprești intervenția.
2. Nu măsori rezistența capsei cu multimetrul.
3. Nu improvizezi sarcini sau bypass.
4. Verificarea finală urmează secvența OEM.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sistemul airbag
https://www.hella.com/techworld/en/technical/car-electronics-and-electrics/car-airbag-system/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: BCM, uși și imobilizator
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
14
Concepte de bază
BCM poate coordona mai multe funcții de caroserie.
O cerere validă poate fi blocată de o precondiție.
Imobilizatorul se verifică prin stări și autorizare.
Programarea cheilor cere acces legitim și procedură.
Obiectiv și întrebare
Urmărești cererea, autorizarea și ieșirea.
Întrebare de pornire: Ce verifici dacă cererea există, dar ieșirea lipsește?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Urmărești cererea, autorizarea și ieșirea.
Explicație și răspuns orientativ: Precondițiile, autorizarea, comanda, alimentarea sarcinii și mecanismul.
Discută: Ușa cere teste locale de circuit și mecanism. Pornirea neautorizată cere stări cheie și module. Nu se ocolește sistemul antifurt. O cheie nerecunoscută nu dovedește ECU motor defect.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
Închiderea unei uși nu funcționează
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
15
Datele cazului
Cererea apare în tester.
Celelalte uși răspund.
Modulul ușii afectate comunică.
Poziția broaștei apare neplauzibilă.
Ordinea verificărilor
Confirmă stările de intrare și blocările.
Testează ieșirea prin funcția permisă.
Verifică alimentarea și mecanismul local.
Repetă comenzile și verifică toate stările.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Ușa cere teste locale de circuit și mecanism. Pornirea neautorizată cere stări cheie și module. Nu se ocolește sistemul antifurt. O cheie nerecunoscută nu dovedește ECU motor defect.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
16
Sarcina echipei
Construiește un plan pentru ușa defectă și unul pentru pornire neautorizată. Separă cele două sisteme.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Ușa cere teste locale de circuit și mecanism.
2. Pornirea neautorizată cere stări cheie și module.
3. Nu se ocolește sistemul antifurt.
4. O cheie nerecunoscută nu dovedește ECU motor defect.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: HVAC și confort
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
17
Concepte de bază
HVAC poate cere compresorului să funcționeze.
ECU poate inhiba cererea pentru protecție.
Presiunea și temperaturile se interpretează împreună.
Lipsa răcirii poate fi electrică sau frigorifică.
Obiectiv și întrebare
Separi lipsa cererii de lipsa răcirii.
Întrebare de pornire: Butonul A/C aprins dovedește comandă de compresor?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Separi lipsa cererii de lipsa răcirii.
Explicație și răspuns orientativ: Nu. Trebuie verificate cererea, autorizarea, inhibările și ieșirea efectivă.
Discută: Datele electrice se compară cu o referință independentă. Intervenția pe refrigerant cere echipament și competență. Nu se forțează compresorul ignorând protecția. Temperatura la aerator se evaluează în condiții definite.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: climatizare auto
https://www.hella.com/techworld/en/technical/car-air-conditioning/car-air-conditioning/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
A/C solicitat, compresor inhibat
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
18
Datele cazului
Butonul A/C este activ.
Cererea apare în datele HVAC.
ECU afișează un motiv de inhibare.
Senzorul de presiune are valoare neplauzibilă.
Ordinea verificărilor
Citește motivul de inhibare.
Verifică senzorul și circuitul potrivit.
Compară cu măsurare frigorifică autorizată.
Verifică răcirea după remediere.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Datele electrice se compară cu o referință independentă. Intervenția pe refrigerant cere echipament și competență. Nu se forțează compresorul ignorând protecția. Temperatura la aerator se evaluează în condiții definite.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: climatizare auto
https://www.hella.com/techworld/en/technical/car-air-conditioning/car-air-conditioning/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
19
Sarcina echipei
Scrie un plan care separă senzorul eronat de presiunea reală anormală. Precizează cine poate face măsurarea.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Datele electrice se compară cu o referință independentă.
2. Intervenția pe refrigerant cere echipament și competență.
3. Nu se forțează compresorul ignorând protecția.
4. Temperatura la aerator se evaluează în condiții definite.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: climatizare auto
https://www.hella.com/techworld/en/technical/car-air-conditioning/car-air-conditioning/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Caz integrat de modul
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
20
Situația de lucru
Global scan cu martori ABS și direcție. Cursantul separă defectul primar de consecințe și predă un plan pentru un sistem non-motor, cu limitele testării precizate.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Folosește cazul propus sau un caz echivalent al vehiculului de instruire. Pregătește un set cunoscut de dovezi și ascunde cauza până la susținere.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
22
Întrebările 1–3
1. DTC de viteză roată dovedește senzor defect?
2. Când poate fi necesară o calibrare de unghi?
3. Poți verifica o capsă airbag cu ohmmetrul obișnuit?
Întrebările 4–5
4. Ce verifici dacă cererea există, dar ieșirea lipsește?
5. Butonul A/C aprins dovedește comandă de compresor?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. Nu. Se verifică senzorul, cablajul, encoderul și montajul mecanic. (2 p)
2. După intervențiile specificate de OEM, cu precondițiile mecanice și electrice îndeplinite. (2 p)
3. Nu. Testarea directă neautorizată poate fi periculoasă. Se urmează exclusiv procedura aprobată. (2 p)
4. Precondițiile, autorizarea, comanda, alimentarea sarcinii și mecanismul. (2 p)
5. Nu. Trebuie verificate cererea, autorizarea, inhibările și ieșirea efectivă. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
23
Date disponibile
Cod pentru circuit din zona scaunului.
A existat o demontare recentă.
Conectorul este vizibil sub scaun.
Circuitul nu se sondează direct.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Fără procedură sau competență, oprești intervenția. Nu măsori rezistența capsei cu multimetrul. Nu improvizezi sarcini sau bypass. Verificarea finală urmează secvența OEM.
Teste relevante: Salvează codul și definiția exactă. Consultă procedura de dezactivare. Inspectează numai după pregătirea prescrisă. Continuă cu metoda și sculele aprobate.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sistemul airbag
https://www.hella.com/techworld/en/technical/car-electronics-and-electrics/car-airbag-system/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. ABS și ESP
Nu. Se verifică senzorul, cablajul, encoderul și montajul mecanic.
2. Direcție electrică și calibrări
După intervențiile specificate de OEM, cu precondițiile mecanice și electrice îndeplinite.
3. SRS și limitele testării
Nu. Testarea directă neautorizată poate fi periculoasă. Se urmează exclusiv procedura aprobată.
4. BCM, uși și imobilizator
Precondițiile, autorizarea, comanda, alimentarea sarcinii și mecanismul.
5. HVAC și confort
Nu. Trebuie verificate cererea, autorizarea, inhibările și ieșirea efectivă.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. Nu. Se verifică senzorul, cablajul, encoderul și montajul mecanic.
2. După intervențiile specificate de OEM, cu precondițiile mecanice și electrice îndeplinite.
3. Nu. Testarea directă neautorizată poate fi periculoasă. Se urmează exclusiv procedura aprobată.
4. Precondițiile, autorizarea, comanda, alimentarea sarcinii și mecanismul.
5. Nu. Trebuie verificate cererea, autorizarea, inhibările și ieșirea efectivă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 11
25
Referințe pentru modul
HELLA: senzori de viteză roată
HELLA: sisteme electrice auto
HELLA: sistemul airbag
HELLA: climatizare auto
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
HELLA: senzori de viteză roată
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/check-and-change-abs-and-wheel-speed-sensors/
HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
HELLA: sistemul airbag
https://www.hella.com/techworld/en/technical/car-electronics-and-electrics/car-airbag-system/
HELLA: climatizare auto
https://www.hella.com/techworld/en/technical/car-air-conditioning/car-air-conditioning/
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.