## Slide 1
MODULUL 12
Diagnostic avansat
și examen practic
Rezolvarea unui defect necunoscut și susținerea diagnosticului prin dovezi verificabile.
8 ore de instruire
5 lecții + practică
examen cu defect necunoscut
01
Notes: Deschidere: cere un exemplu de simptom relevant pentru modul. Leagă răspunsul de metoda din Modulul 1.
Imagine de fundal și design preluate din prezentarea Modulului 1 furnizată de utilizator.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 2
Obiectivele modulului
La final, cursantul demonstrează competențele printr-un caz practic.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
02
Lecție
Rezultat observabil
1. Intermitențe și plan de captură
Definești evenimentul care trebuie surprins.
2. No-start cu date incomplete
Prioritizezi probele după informația pe care o aduc.
3. No-communication și cauze comune
Demonstrezi dacă problema este locală sau de rețea.
4. Software, codare și adaptare
Recunoști când o intervenție software este justificată.
5. Raportul și verificarea reparației
Susții cauza identificată printr-un lanț complet de dovezi.
Fiecare concluzie trebuie susținută printr-un test și o verificare.
Notes: 20 minute pentru deschidere, obiective, organizarea echipelor și pregătire.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 3
Programul de instruire
480 minute de instruire. Pauzele se adaugă separat.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
03
Secțiune
Durată și activitate
Pregătire
20 min: obiective, echipament și reguli
Lecțiile 1–5
5 × 70 min = 350 min: concepte, demonstrații și exerciții
Caz integrat
60 min: diagnostic în echipă și predarea dovezilor
Evaluare scurtă
30 min: cinci întrebări și un mini-caz
Debrief
20 min: justificarea răspunsurilor și pașii următori
În fiecare lecție: 20 min concepte, 15 min demonstrație, 35 min exercițiu.
Notes: Durata de 70 min include demonstrația și exercițiul. Practica ghidată însumează 310 minute: 5 × 50 + 60. Pauzele nu intră în cele 480 minute. La Modulul 12, cazul integrat este proba practică evaluată.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 4
Pregătirea lucrului
Condițiile de test se stabilesc înainte de conectarea aparaturii.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
04
Echipament
Vehicul sau banc cu defect controlat, documentație, tester, multimetru, osciloscop și fișa comună de diagnostic.
Reguli pentru acest modul
Defectele sunt introduse numai de instructor pe banc sau în condiții controlate. Fără defecte provocate în SRS, frâne, HV ori pe drum public. O acțiune nesigură oprește proba.
Valorile de service, pinii și procedurile se verifică pentru vehiculul concret.
Notes: Instructor: pregătește un vehicul cunoscut bun sau un banc. Defectele se introduc reversibil numai în condiții controlate. Echipe de 3–4 persoane: operator, observator, responsabil de documentare. Rotește rolurile.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 5
Lecția 1: Intermitențe și plan de captură
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
05
Concepte de bază
Interviul stabilește condițiile de apariție.
Captura trebuie să includă perioada dinaintea simptomului.
Temperatura și vibrațiile pot fi factori relevanți.
O singură nereproducere nu confirmă reparația.
Obiectiv și întrebare
Definești evenimentul care trebuie surprins.
Întrebare de pornire: Absența simptomului timp de cinci minute confirmă reparația?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Definești evenimentul care trebuie surprins.
Explicație și răspuns orientativ: Nu, dacă defectul apărea după încălzire sau în alte condiții neatinse în test.
Discută: Canalele trebuie să fie simultane sau sincronizate. Căderea alimentării poate explica mai multe semnale. Dacă CKP dispare cu alimentare stabilă, investighezi circuitul. Testul se oprește dacă vehiculul devine nesigur.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 6
Motorul se oprește numai la cald
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
06
Datele cazului
Clientul descrie aproximativ 25 minute de mers.
La rece funcționarea este normală.
Codurile istorice sunt neconcludente.
Nu există încă o captură a evenimentului.
Ordinea verificărilor
Definește condiția și durata testului.
Alege alimentarea, sincronizarea și comanda relevante.
Pregătește logul și declanșarea.
Reproduce controlat și salvează dovezile.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Canalele trebuie să fie simultane sau sincronizate. Căderea alimentării poate explica mai multe semnale. Dacă CKP dispare cu alimentare stabilă, investighezi circuitul. Testul se oprește dacă vehiculul devine nesigur.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 7
Exercițiul 1: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
07
Sarcina echipei
Prezintă un plan de captură care poate distinge pierderea alimentării de pierderea CKP.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Canalele trebuie să fie simultane sau sincronizate.
2. Căderea alimentării poate explica mai multe semnale.
3. Dacă CKP dispare cu alimentare stabilă, investighezi circuitul.
4. Testul se oprește dacă vehiculul devine nesigur.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 8
Lecția 2: No-start cu date incomplete
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
08
Concepte de bază
Lista de ipoteze trebuie ordonată, nu nelimitată.
Un test bun separă cauze plauzibile.
Condițiile inițiale se păstrează în raport.
Rezultatele negative utile se documentează.
Obiectiv și întrebare
Prioritizezi probele după informația pe care o aduc.
Întrebare de pornire: Cum alegi între două teste posibile?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Prioritizezi probele după informația pe care o aduc.
Explicație și răspuns orientativ: După siguranță, relevanță și capacitatea de a separa ipotezele cu efort justificat.
Discută: Autorizarea lipsă schimbă ramura de lucru. Sincronizarea absentă cere verificare CKP/CMP. Comanda lipsă poate fi o strategie normală de protecție. ECU nu se condamnă fără condițiile de funcționare.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 9
Demaror activ, injecție absentă
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
09
Datele cazului
Turația apare în tester.
Presiunea este plauzibilă pentru cazul dat.
Autorizarea pornirii este necunoscută.
Nu există încă o verificare a sincronizării.
Ordinea verificărilor
Confirmă tensiunea în timpul pornirii.
Citește autorizarea și sincronizarea.
Verifică precondițiile comenzii.
Măsoară circuitul doar după aceste verificări.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Autorizarea lipsă schimbă ramura de lucru. Sincronizarea absentă cere verificare CKP/CMP. Comanda lipsă poate fi o strategie normală de protecție. ECU nu se condamnă fără condițiile de funcționare.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 10
Exercițiul 2: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
10
Sarcina echipei
Alege următoarele două teste și explică ce rezultat schimbă direcția diagnosticului.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Autorizarea lipsă schimbă ramura de lucru.
2. Sincronizarea absentă cere verificare CKP/CMP.
3. Comanda lipsă poate fi o strategie normală de protecție.
4. ECU nu se condamnă fără condițiile de funcționare.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 11
Lecția 3: No-communication și cauze comune
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
11
Concepte de bază
Se confirmă accesul sculei și echiparea.
Alimentarea, masa și trezirea preced verdictul de modul.
Topologia arată punctele comune.
Un modul defect poate afecta o ramură, dar trebuie demonstrat.
Obiectiv și întrebare
Demonstrezi dacă problema este locală sau de rețea.
Întrebare de pornire: Ce lipsește dintr-un diagnostic bazat doar pe lipsa ABS la scanare?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Demonstrezi dacă problema este locală sau de rețea.
Explicație și răspuns orientativ: Verificarea alimentării, masei, trezirii, rețelei, echipării și accesului testerului.
Discută: Alimentările trebuie demonstrate, nu presupuse. Circuitul de comunicație trebuie verificat. Se exclude limita testerului și configurația. Verdictul include probele care elimină alternativele.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 12
ABS absent, restul rețelei activ
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
12
Datele cazului
Mai multe module raportează lipsa ABS.
Gatewayul răspunde.
Alimentarea ABS în gol pare normală.
Nu există măsurare sub sarcină.
Ordinea verificărilor
Verifică alimentarea și masa în condiții relevante.
Controlează trezirea și rețeaua la conector.
Compară semnalul cu un punct cunoscut bun.
Izolează numai prin procedura permisă.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Alimentările trebuie demonstrate, nu presupuse. Circuitul de comunicație trebuie verificat. Se exclude limita testerului și configurația. Verdictul include probele care elimină alternativele.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 13
Exercițiul 3: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
13
Sarcina echipei
Completează fișa de teste pentru ABS și scrie condițiile minime înainte de propunerea înlocuirii.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Alimentările trebuie demonstrate, nu presupuse.
2. Circuitul de comunicație trebuie verificat.
3. Se exclude limita testerului și configurația.
4. Verdictul include probele care elimină alternativele.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 14
Lecția 4: Software, codare și adaptare
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
14
Concepte de bază
Buletinul tehnic trebuie să corespundă exact vehiculului.
Codarea și programarea sunt operații diferite.
Tensiunea stabilă și echipamentul compatibil sunt esențiale.
Planul include verificarea și recuperarea permisă.
Obiectiv și întrebare
Recunoști când o intervenție software este justificată.
Întrebare de pornire: Când este justificată actualizarea software?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Recunoști când o intervenție software este justificată.
Explicație și răspuns orientativ: Când documentația aplicabilă și diagnosticul o susțin, cu toate precondițiile îndeplinite.
Discută: Subtensiunea impune remediere înainte de programare. Buletinul nu se extrapolează la altă variantă. Nu se promite recuperare fără suportul procedurii. După programare se execută funcțiile OEM necesare.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 15
Actualizare propusă pentru un simptom
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
15
Datele cazului
Există un buletin tehnic relevant.
Versiunea ECU trebuie comparată.
Vehiculul are și subtensiune activă.
Alimentarea nu este încă stabilizată.
Ordinea verificărilor
Confirmă aplicabilitatea buletinului.
Remediază problema de alimentare.
Salvează datele și configurația necesare.
Aplică procedura autorizată și verifică.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Subtensiunea impune remediere înainte de programare. Buletinul nu se extrapolează la altă variantă. Nu se promite recuperare fără suportul procedurii. După programare se execută funcțiile OEM necesare.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 16
Exercițiul 4: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
16
Sarcina echipei
Pe un scenariu, decide dacă programezi acum sau după remediere. Redactează precondițiile și planul de verificare.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Subtensiunea impune remediere înainte de programare.
2. Buletinul nu se extrapolează la altă variantă.
3. Nu se promite recuperare fără suportul procedurii.
4. După programare se execută funcțiile OEM necesare.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 17
Lecția 5: Raportul și verificarea reparației
20 min concepte. Urmează demonstrația și exercițiul.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
17
Concepte de bază
Raportul păstrează reclamația și condițiile.
Ipoteza este legată de măsurare.
Reparația se verifică în condițiile inițiale.
Limitele verificării se comunică explicit.
Obiectiv și întrebare
Susții cauza identificată printr-un lanț complet de dovezi.
Întrebare de pornire: Ce face un raport de diagnostic verificabil?
Metoda: observație, ipoteză, test, concluzie, verificare.
Notes: Obiectiv: Susții cauza identificată printr-un lanț complet de dovezi.
Explicație și răspuns orientativ: Condițiile, punctele de măsură, valorile cu unități, documentația și rezultatul verificării finale.
Discută: Ralantiul nu reproduce cazul inițial. Lipsa codului imediat după ștergere este insuficientă. Raportul arată ce s-a confirmat și ce rămâne limitat. Concluzia trebuie să poată fi verificată de alt tehnician.
Nu prezenta scenariul ca defect real al unei mărci.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 18
Piesă schimbată, test insuficient
15 min demonstrație. Scenariu didactic, cu valori ilustrative.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
18
Datele cazului
Simptomul apărea sub sarcină la cald.
După reparație motorul merge la ralanti.
Codurile au fost șterse.
Nu există încă un log comparabil.
Ordinea verificărilor
Recreează condițiile inițiale în siguranță.
Compară parametrii înainte și după.
Scanează și verifică monitoarele relevante.
Completează raportul cu limitele probei.
Rezultatul unui test trebuie să confirme sau să elimine o ipoteză.
Notes: Demonstrație: expune datele înainte de concluzie. Cere o ipoteză și un test care o poate contrazice.
Interpretare: Ralantiul nu reproduce cazul inițial. Lipsa codului imediat după ștergere este insuficientă. Raportul arată ce s-a confirmat și ce rămâne limitat. Concluzia trebuie să poată fi verificată de alt tehnician.
Verifică dacă participanții separă observațiile de presupuneri.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 19
Exercițiul 5: aplicarea metodei
35 min în echipă: 5 min plan, 20 min lucru, 10 min justificare.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
19
Sarcina echipei
Prezintă oral în trei minute cazul: simptom, dovezi, cauză, remediere și validare. Colegii cer o dovadă lipsă.
Ce predă echipa
Ipoteza și alternativa principală.
Punctele de test, condițiile și rezultatele cu unități.
Concluzia și dovada care o susține.
Testul de verificare după remediere.
Criteriu: alt tehnician trebuie să poată repeta testul din fișa voastră.
Notes: RĂSPUNSURI PENTRU INSTRUCTOR
1. Ralantiul nu reproduce cazul inițial.
2. Lipsa codului imediat după ștergere este insuficientă.
3. Raportul arată ce s-a confirmat și ce rămâne limitat.
4. Concluzia trebuie să poată fi verificată de alt tehnician.
Barem formativ: 1 punct ipoteză, 1 punct test relevant, 1 punct interpretare, 1 punct verificare. O acțiune nesigură oprește exercițiul și cere reluarea instrucțiunilor.
Dacă nu există echipament, folosește rapoarte și capturi pregătite. Exercițiul pe date nu certifică deprinderea de conectare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 20
Examen practic: defect necunoscut
60 min: 10 min plan, 35 min testare, 15 min susținere.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
20
Situația de lucru
Examen practic: fiecare echipă primește un simptom și un defect necunoscut pe banc. Predă fișa completă, dovezile, cauza și verificarea. Instructorul dezvăluie defectul numai după susținere.
Livrabile
Reclamație, simptom confirmat și raport inițial.
Ipoteze ordonate și măsurători documentate.
Cauza demonstrată și remedierea justificată.
Verificare comparabilă cu situația inițială.
Instructorul dezvăluie cauza numai după prezentarea dovezilor.
Notes: PREGĂTIRE INSTRUCTOR
Alege o singură variantă: contact rezistiv pe alimentarea unui modul de banc, întrerupere de semnal de senzor sau lipsă de terminare CAN pe banc. Echipa primește numai simptomul. Confirmă înainte că defectul este repetabil și sigur.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Nu evalua viteza în detrimentul justificării.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 21
Grila pentru proba practică
20 puncte. Prag didactic propus: 14/20 și toate regulile de siguranță respectate.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
21
Criteriu
Dovadă și punctaj
Simptom și context
0–4 p: condiții clare, reproducere și raport inițial
Plan și ipoteze
0–4 p: ipoteze plauzibile, ordonate și testabile
Măsurători
0–4 p: metodă corectă, puncte de test și unități
Cauză și remediere
0–4 p: concluzie susținută, alternative eliminate
Verificare și raport
0–4 p: repetarea condițiilor, rezultat și limite
Siguranța este obligatorie. Acțiunile nesigure opresc proba.
Notes: Barem propus pentru acest curs, fără echivalență cu o certificare externă. Pentru fiecare criteriu: 0 absent, 1–2 incomplet, 3 corect cu omisiuni minore, 4 complet și verificabil. Dacă proba se oprește din motive de siguranță, se reia numai după instruire și reevaluare.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 22
Evaluare: întrebări de înțelegere
30 min în total: 15 min întrebări, 15 min mini-caz. Fără răspunsuri pe ecran.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
22
Întrebările 1–3
1. Absența simptomului timp de cinci minute confirmă reparația?
2. Cum alegi între două teste posibile?
3. Ce lipsește dintr-un diagnostic bazat doar pe lipsa ABS la scanare?
Întrebările 4–5
4. Când este justificată actualizarea software?
5. Ce face un raport de diagnostic verificabil?
2 puncte pe întrebare: explicație corectă și implicație practică.
Notes: BAREM, 10 PUNCTE
1. Nu, dacă defectul apărea după încălzire sau în alte condiții neatinse în test. (2 p)
2. După siguranță, relevanță și capacitatea de a separa ipotezele cu efort justificat. (2 p)
3. Verificarea alimentării, masei, trezirii, rețelei, echipării și accesului testerului. (2 p)
4. Când documentația aplicabilă și diagnosticul o susțin, cu toate precondițiile îndeplinite. (2 p)
5. Condițiile, punctele de măsură, valorile cu unități, documentația și rezultatul verificării finale. (2 p)
Acordă 1 punct pentru ideea corectă și 1 punct pentru explicație sau aplicare. Nu cere formularea exactă.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 23
Evaluare: mini-caz
Continuarea evaluării individuale. 10 puncte.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
23
Date disponibile
Mai multe module raportează lipsa ABS.
Gatewayul răspunde.
Alimentarea ABS în gol pare normală.
Nu există măsurare sub sarcină.
Cerințe
Două ipoteze plauzibile. 2 p
Două teste care separă ipotezele. 4 p
Concluzie justificată și limite. 2 p
Verificarea reparației. 2 p
Prag didactic propus: 14/20 cumulat la întrebări și mini-caz.
Notes: Răspuns orientativ: Alimentările trebuie demonstrate, nu presupuse. Circuitul de comunicație trebuie verificat. Se exclude limita testerului și configurația. Verdictul include probele care elimină alternativele.
Teste relevante: Verifică alimentarea și masa în condiții relevante. Controlează trezirea și rețeaua la conector. Compară semnalul cu un punct cunoscut bun. Izolează numai prin procedura permisă.
Barem: două ipoteze, câte 1 p. Două teste descrise cu condiții, câte 2 p. Concluzie prudentă și limite, 2 p. Verificare în condițiile inițiale, 2 p. Acceptă o altă explicație tehnică dacă este susținută de probe.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.
Referință tehnică: Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
Consultată la 24.09.2026.

## Slide 24
Debrief: răspunsurile esențiale
20 min: cursanții își justifică răspunsurile înainte de afișarea concluziilor.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
24
Întrebare
Ideea care trebuie demonstrată
1. Intermitențe și plan de captură
Nu, dacă defectul apărea după încălzire sau în alte condiții neatinse în test.
2. No-start cu date incomplete
După siguranță, relevanță și capacitatea de a separa ipotezele cu efort justificat.
3. No-communication și cauze comune
Verificarea alimentării, masei, trezirii, rețelei, echipării și accesului testerului.
4. Software, codare și adaptare
Când documentația aplicabilă și diagnosticul o susțin, cu toate precondițiile îndeplinite.
5. Raportul și verificarea reparației
Condițiile, punctele de măsură, valorile cu unități, documentația și rezultatul verificării finale.
Întrebările și mini-cazul verifică raționamentul. Practica verifică execuția.
Notes: 1. Nu, dacă defectul apărea după încălzire sau în alte condiții neatinse în test.
2. După siguranță, relevanță și capacitatea de a separa ipotezele cu efort justificat.
3. Verificarea alimentării, masei, trezirii, rețelei, echipării și accesului testerului.
4. Când documentația aplicabilă și diagnosticul o susțin, cu toate precondițiile îndeplinite.
5. Condițiile, punctele de măsură, valorile cu unități, documentația și rezultatul verificării finale.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.

## Slide 25
Surse și continuarea studiului
Documentația tehnică se consultă pentru vehiculul concret. Linkurile sunt în notele prezentatorului.
Curs Diagnostică Auto · Modulul 12
25
Referințe pentru modul
Pico: declanșarea capturii
HELLA: verificarea senzorului CKP
Pico: teste de comunicație
HELLA: sisteme electrice auto
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
Pentru atelier
Schema, pinoutul și procedura OEM pentru VIN.
Valorile nominale și condițiile exacte de test.
Buletinele tehnice și versiunea software aplicabile.
Fișa comună de diagnostic din Modulul 1.
Exemplele sunt didactice. Specificațiile reale se confirmă în documentația OEM.
Notes: SURSE
Pico: declanșarea capturii
https://www.picoauto.com/library/picoscope-automotive-training/knowledge-base/trigger
HELLA: verificarea senzorului CKP
https://www.hella.com/techworld/en/technical/sensors-and-actuators/crankshaft-sensor/
Pico: teste de comunicație
https://www.picoauto.com/library/automotive-guided-tests/communication/
HELLA: sisteme electrice auto
https://www.hella.com/techworld/us/technical/car-electronics-and-electrics/
Pico: ghid de diagnostic cu osciloscop
https://www.picoauto.com/download/documents/manuals/picoscope-guide-to-oscilloscope-diagnostics.pdf
Consultate la 24.09.2026. Sursa BAR explică funcții OBD. Nu se transferă cerințele inspecției din California în România sau Spania.
Designul, imaginea de fundal, fonturile și structura panourilor provin din Modulul 1 furnizat de utilizator. Conținutul scenariilor este elaborat pentru acest curs.
Fișă: reclamație, simptom confirmat, inspecție, scanare, DTC, Freeze Frame, date live, ipoteze, teste, măsurători, cauză, reparație și verificare.
Exemplele și valorile numerice sunt scenarii didactice originale, nu specificații universale. Pentru vehicul se folosesc datele OEM actuale.